ZAŁĄCZNIK NR 1 do SIWZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA – opis przedmiotu zamówienia

Zamówienie obejmuje dostawę sprzętu komputerowego, instalację systemów oraz przeprowadzenie testu poprawności działania sprzętu komputerowego w siedzibie Zamawiającego. Wszystkie podane parametry techniczne są parametrami minimalnymi. Wykonawca może zaproponować sprzęt o parametrach technicznych wyższych, lecz nie gorszych od wskazanych przez Zamawiającego. W przypadkach, w których Zamawiający dokonał opisu przedmiotu zamówienia w SIWZ przez wskazanie znaków towarowych lub pochodzenia, wykonawcy zobowiązani są do oferowania urządzeń określonych w opisie przedmiotu zamówienia lub równoważnych o parametrach tego typu, lecz nie gorszych od wskazanych przez Zamawiającego. Do oceny parametrów technicznych będą brane pod uwagę wszystkie parametry techniczne danego sprzętu.

Wszystkie elementy przedmiotu zamówienia, muszą być fabrycznie nowe (nieużywane), nie mogą być prototypem, muszą pochodzić z bieżącej oferty, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2016 r.

Cały sprzęt (drukarki, urządzenia wielofunkcyjne itp.) musi mieć kompletne okablowanie niezbędne do uruchomienia poszczególnych urządzeń.

Wymagana gwarancja na całość przedmiotu zamówienia minimum 12 miesięcy.

W przypadku, gdy naprawa sprzętu jest dłuższa niż 2 dni robocze lub istnieje konieczność oddania części (np. dysku, płyty głównej itp.) do serwisu Wykonawca na żądanie Zamawiającego jest zobowiązany do podstawienia zastępczego sprzętu o takich samych parametrach i standardach lub uzgodniony sprzęt o podobnej funkcjonalności na okres naprawy gwarancyjnej. Sprzęt zastępczy powinien być dostarczony następnego dnia roboczego po dniu, w którym nastąpiło zgłoszenie.

Sprzedawca zapewnia serwis gwarancyjny w miejscu użytkowania W przypadku, gdy naprawa uszkodzonego sprzętu potrwa dłużej niż 3 tygodnie lub sprzęt był naprawiany 3 razy i nastąpi kolejna awaria, Zamawiającemu przysługuje wymiana sprzętu na nowy, taki sam lub uzgodniony, o co najmniej takich samych parametrach.

Okres gwarancji zostanie automatycznie wydłużony o czas trwania naprawy.

Sprzęt komputerowy wymieniony w specyfikacji technicznej przeznaczony jest do wyliczeń i rejestracji danych ze specjalistycznej aparatury naukowo-badawczej.

CZĘŚĆ 1

Zestaw

| Nazwa | Wymagane minimalne parametry oferowanego sprzętu |
| --- | --- |
| Obudowa | Obudowa Tower z możliwością instalacji do 4 dysków 3.5". |
| Płyta główna | Płyta główna z możliwością zainstalowania minimum jednego procesora. Płyta główna musi być zaprojektowana przez producenta serwera i oznaczona jego znakiem firmowym. |
| Chipset | Dedykowany przez producenta procesora do pracy w serwerach |
| Procesor | Zainstalowany jeden procesor czterordzeniowy dedykowany do pracy z zaoferowanym serwerem umożliwiający osiągnięcie wyniku min. 194 punktów w teście SPECint_rate_base2006 dostępnym na stronie www.spec.org. Do oferty należy załączyć wydruk ze strony potwierdzający osiągnięty wynik dla oferowanego modelu serwera. |
| RAM | Min. 8GB DDR4 UDIMM o częstotliwości 2133MHZ, na płycie głównej powinny znajdować się minimum 3 wolne sloty przeznaczonych do rozbudowy pamięci. Płyta główna powinna obsługiwać do 64GB pamięci RAM. |
| Zabezpieczenia pamięci RAM | Memory Rank Sparing, Memory Mirror, Lockstep |
| Gniazda PCI-E | Min. jeden slot x8 generacji 3 Min. jeden slot x4 generacji 3 Min. jeden slot x1 generacji 3 |
| Interfejsy sieciowe | Wbudowane minimum 2 porty typu Gigabit Ethernet Base-T. |
| Napęd optyczny | Wewnętrzny napęd DVD-RW |
| Dyski twarde | Możliwość instalacji dysków SATA, SAS, SSD. Zainstalowany jeden dysk 1TB SATA 6Gbps 7.2krpm. |
| Kontroler RAID | Sprzętowy kontroler dyskowy, możliwe konfiguracje poziomów RAID: 0, 1, 10. |
| Wbudowane porty | min. 8 portów USB, w tym min. 2 porty USB 3.0, 2 porty RJ45, min. 1 porty VGA, min. 1 port RS232 |
| Video | Zintegrowana karta graficzna umożliwiająca wyświetlenie rozdzielczości min. 1280x1024 |
| Zasilacz | maksymalnie 300W. |
| Bezpieczeństwo | Zintegrowany z płytą główną moduł TPM. Wbudowany czujnik otwarcia obudowy współpracujący z BIOS i kartą zarządzającą. |
| System Operacyjny | Brak systemu operacyjnego. |
| Karta Zarządzania | Niezależna od zainstalowanego systemu operacyjnego, zintegrowana z płyta główną lub jako dodatkowa karta rozszerzeń (Zamawiający dopuszcza zastosowanie karty instalowanej w slocie PCI Express jednak nie może ona powodować zmniejszenia minimalnej ilości wymaganych slotów w serwerze), posiadająca minimalną funkcjonalność : - komunikacja poprzez interfejs RJ45 - możliwość zarządzania poprzez bezpośrednie podłączenie kablem do dedykowanego złącza usb - podstawowe zarzadzanie serwerem poprzez protokól IPMI 2.0, DCMI 1.5, SNMP, VLAN tagging - wbudowana diagnostyka - wbudowane narzędzia do instalacji systemów operacyjnych - dostęp z linii poleceń - monitorowanie temperatury oraz zużycia energii przez serwer w czasie rzeczywistym - lokalna oraz zdalna konfiguracja serwera - wsparcie dla IPv4 i IPv6 - możliwość rozbudowy funkcjonalności karty o automatyczne przywracanie ustawień serwera, kart sieciowych, BIOS, wersji firmware w przypadku awarii i wymiany któregoś z komponentów (w tym kontrolera RAID, kart sieciowych, płyty głównej) zapisanych na dedykowanej pamięci flash wbudowanej na karcie zarządzającej. Dodatkowe oprogramowanie umożliwiające zarządzanie poprzez sieć, spełniające minimalne wymagania: Wsparcie dla serwerów, urządzeń sieciowych oraz pamięci masowych Możliwość zarządzania dostarczonymi serwerami bez udziału dedykowanego agenta Wsparcie dla protokołów– WMI, SNMP, IPMI, , Linux SSH Możliwość oskryptowywania procesu wykrywania urządzeń Możliwość uruchamiania procesu wykrywania urządzeń w oparciu o harmonogram Szczegółowy opis wykrytych systemów oraz ich komponentów Możliwość eksportu raportu do CSV, HTML, XLS Grupowanie urządzeń w oparciu o kryteria użytkownika Możliwość uruchamiania narzędzi zarządzających w poszczególnych urządzeniach Automatyczne skrypty CLI umożliwiające dodawanie i edycję grup urządzeń Szybki podgląd stanu środowiska Podsumowanie stanu dla każdego urządzenia Szczegółowy status urządzenia/elementu/komponentu Generowanie alertów przy zmianie stanu urządzenia Filtry raportów umożliwiające podgląd najważniejszych zdarzeń Integracja z service desk producenta dostarczonej platformy sprzętowej Możliwość przejęcia zdalnego pulpitu Możliwość podmontowania wirtualnego napędu Automatyczne zaplanowanie akcji dla poszczególnych alertów w tym automatyczne tworzenie zgłoszeń serwisowych w oparciu o standardy przyjęte przez producentów oferowanego w tym postępowaniu sprzętu Kreator umożliwiający dostosowanie akcji dla wybranych alertów Możliwość importu plików MIB Przesyłanie alertów „as-is” do innych konsol firm trzecich Możliwość definiowania ról administratorów Możliwość zdalnej aktualizacji sterowników i oprogramowania wewnętrznego serwerów Aktualizacja oparta o wybranie źródła bibliotek (lokalna, on-line producenta oferowanego rozwiązania) Możliwość instalacji sterowników i oprogramowania wewnętrznego bez potrzeby instalacji agenta Możliwość automatycznego generowania i zgłaszania incydentów awarii bezpośrednio do centrum serwisowego producenta serwerów Moduł raportujący pozwalający na wygenerowanie następujących informacji: nr seryjne sprzętu, konfiguracja poszczególnych urządzeń, wersje oprogramowania wewnętrznego, obsadzenie slotów PCI i gniazd pamięci, informację o maszynach wirtualnych, aktualne informacje o stanie gwarancji, adresy IP kart sieciowych Możliwość automatycznego przywracania ustawień serwera ,kart sieciowych, BIOS, wersji firmware w przypadku awarii i wymiany któregoś z komponentów (w tym kontrolera RAID, kart sieciowych, płyty głównej) |
| Certyfikaty | Serwer musi być wyprodukowany zgodnie z normą ISO-9001 oraz ISO-14001. Serwer musi posiadać deklaracja CE. Oferowany serwer musi znajdować się na liście Windows Server Catalog i posiadać status „Certified for Windows” dla systemów Windows Server Windows 2012 x64, Windows Server 2012 R2 x64, Windows Server 2016 x64. |
| Warunki gwarancji | Trzy lata gwarancji realizowanej w miejscu instalacji sprzętu, z czasem reakcji do następnego dnia roboczego od przyjęcia zgłoszenia, możliwość zgłaszania poprzez ogólnopolską linię telefoniczną producenta. |
| Dokumentacja użytkownika | Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim. Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej serwera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. |

CZĘŚĆ 2

Komputer typu AIO

| Nazwa | Wymagane minimalne parametry techniczne komputera |
| --- | --- |
| Typ | Komputer stacjonarny. Typu All in One, komputer wbudowany w monitor. W ofercie wymagane jest podanie modelu producenta komputera. |
| Zastosowanie | Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna |
| Procesor | Osiągający minimum 9950 punktów w teście Passmark CPU (do oferty wymagane jest załączenie wydruku bezpośrednio ze strony www.passmark.com, aktualnego na dzień przygotowywania oferty, potwierdzającego spełnienie warunku osiąganego wyniku w dniu wydruku. Wydruk musi zawierać nazwę strony internetowej i datę wydruku) |
| Pamięć operacyjna RAM | 8GB DDR4 2133MHz non-ECC możliwość rozbudowy do min. 16 GB. |
| Parametry pamięci masowej | #1 min. 120 GB SSD SATA #2 min 1TB SATA 7200rpm |
| Wydajność grafiki | Grafika niezintegrowana z procesorem powinna umożliwiać pracę z drugim wyświetlaczem z wsparciem DirectX 11, OpenGL 4.0, OpenCL 1.2; pamięć niewspółdzielona z pamięcią RAM, o pojemości min. 2GB. Oferowana karta graficzna musi osiągać w teście PassMark Performance Test co najmniej wynik 1750 punktów w G3D Rating, wynik dostępny na stronie: http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php |
| Matryca | rozmiar | min. 23,5” |
|  | max. rozdzielczość | Ultra HD (3840 x 2160) |
|  | Rodzaj matrycy | Bezramkowa 10-punktowy wyświetlacz wielodotykowy |
| Wyposażenie multimedialne | Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition, 24-bitowa konwersja sygnału cyfrowego na analogowy i analogowego na cyfrowy; wbudowane dwa głośniki min. 3W na kanał, Wbudowana w obudowę matrycy cyfrowa kamera z dwoma mikrofonami cyfrowymi obsługujące poprawę mowy i redukcję szumów. |
| Obudowa | Typu All-in-One zintegrowana z monitorem min. 23,5”. Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady Kensingtona) lub kłódki (oczko w obudowie do założenia kłódki), Zasilacz o mocy max. 185W pracujący w sieci 230V 50/60Hz prądu zmiennego. |
| Certyfikaty i standardy | Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu (załączyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu) Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty) |
| Warunki gwarancji | 2-letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta, |
| System Operacyjny | Zainstalowany system operacyjny Windows 10, klucz licencyjny Windows 10 musi być zapisany trwale w BIOS i umożliwiać instalację systemu operacyjnego na podstawie dołączonego nośnika bezpośrednio z wbudowanego napędu lub zdalnie bez potrzeby ręcznego wpisywania klucza licencyjnego. Oferowany dostarczony system jak i również przy reinstalacji nie może wymagać aktywacji klucza licencyjnego za pośrednictwem telefonu i Internetu), |
| Złącza i porty | Wbudowane porty: min. 1 x HDMI out min. 1 x HDMI in min. 5 portów USB wyprowadzonych na zewnątrz komputera w tym min. 3 porty USB 3.1 Gen.1, wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp.) Na bocznym panelu min. 1 port audio tzw. combo ( słuchawka/mikrofon) karta WiFi-AC Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45, zintegrowana z płytą główną, wspierająca obsługę WoL (funkcja włączana przez użytkownika), Klawiatura bezprzewodowa USB w układzie polski programisty Czytnik kart multimedialnych czytający min. karty SD i MMC ( wszystkie ich odmiany ) Mysz bezprzewodowa USB min. 800dpi Dołączony nośnik ze sterownikami |

CZĘŚĆ 3

Zestaw

| Parametr | Charakterystyka (wymagania minimalne) |
| --- | --- |
| Obudowa | Wolnostojąca. Możliwość instalacji min. 5 dysków 3,5” SATA. W komplecie min. 5 kieszeni typu Hotswappable. |
| Porty | 4 x Gigabit RJ-45 Ethernet z możliwością ustawienia funkcji fail-over, load balancing oraz agregacji połączeń. |
| Pamięć | Min. 2GB, możliwość rozbudowy do 4GB. |
| Przestrzeń dyskowa | Zamawiający wymaga użycia RAID 6 dla wszystkich dostępnych w macierzy dysków. Macierz musi udostępniać przestrzeń użytkową o wielkości minimum 4TB po skonfigurowaniu grup RAID, zabezpieczeniu na przestrzeń nadmiarową Hot Spare (min. 1 szt. na każdą macierz/półkę) i innych wymogów przedstawionych przez producenta. Możliwość rozbudowy przez dołożenie kolejnych dysków/półek dyskowych, możliwość obsługi łącznie minimum 15 dysków, wydajnych dysków SSD, ekonomicznych dysków typu SATA, możliwość mieszania typów dysków w obrębie macierzy oraz półki. Do obliczania pojemności macierzy należy przyjąć, że 1TB=1000GB |
| Dyski twarde | Zainstalowane dyski przewidziane do pracy w urządzeniach typu NAS z możliwością wymiany w czasie pracy z interfejsem SATA. Należy podać sumaryczną ilość dysków i ich pojemność, jaką Wykonawca oferuje do spełnienia warunku wymaganej przestrzeni użytkowej. |
| Funkcjonalność | serwer plików dla systemów Windows, MacOS i Linux (obsługa protokołów CIFS / SAMBA / AFP / NFS) Obsługa WebDAV i CalDAV do pracy zdalnej serwer FTP pracujący także w trybie bezpiecznym oraz pasywnym. Możliwość ustawienia łącza szyfrowanego SSL/TLS. Dostęp do konkretnych wolumenów poprzez protokół iSCSI (z obsługą Thin Provisioning) Pamięć masowa dla środowisk wirtualizacji m. in. VMware, Citrix oraz Microsoft Hyper-V. Dostępne bezpłatne aplikacje producenta urządzenia: serwer pocztowy, serwer wydruku dla sieci lokalnej, serwer logów z urządzeń w sieci, serwer VPN z obsługą Open VPN oraz PPTP, serwer www z obsługa PHP i MySQL, serwer LDAP oraz RADIUS. identyfikacja użytkowników poprzez Windows Active Directory lub LDAP. system synchronizacji danych na drugi serwer lub chmurę (np. Google Drive, OneDrive, Dropbox) dla pełnej ochrony danych system prowadzenia kopii zapasowych z komputerów w sieci lokalnej |
| Wsparcie dla systemów operacyjnych | MS Windows Linux, Unix, Mac OSX. Wspierane systemy wirtualne: VMware ESX 4.x, Citrix Xen 5.x, Hyper-V |
| Zasilanie | Zasilacz min. 180W |
| Warunki gwarancji dla macierzy | Wymagane trzy lata gwarancji w miejscu instalacji sprzętu. |

CZĘŚĆ 4

Komputer – 1 szt.

| Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów |
| --- | --- |
| Typ | Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta |
| Zastosowanie | Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej. |
| Procesor | Procesor ze zintegrowaną grafiką, osiągający w teście 3DMark CPU Score wynik min. 2000 punktów. |
| Pamięć operacyjna RAM | Min. 4GB |
| Parametry pamięci masowej | min. 500 GB SATA |
| Wydajność grafiki | Grafika zintegrowana z procesorem. |
| Wyposażenie multimedialne | Min. 24-bitowa Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition. |
| Obudowa | Typu Midi lub Mini Tower. Zasilacz o mocy min. 200W pracujący w sieci 230V 50/60Hz prądu zmiennego. |
| Warunki gwarancji | 2-letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta, czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego. |
| System operacyjny | Bez systemu |
| Wymagania dodatkowe | min. 4 portów USB wyprowadzonych na zewnątrz komputera Karta sieciowa Ethernet RJ 45, zintegrowana z płytą główną. Płyta główna dedykowana dla danego urządzenia; wyposażona w min 1 złącze PCI Express x16 min. 1 złącze PCI Express x1 min. 2 złącza SATA; Nagrywarka DVD +/-RW Klawiatura + mysz Dołączony nośnik ze sterownikami |

# Monitor

| Parametr | Charakterystyka (wymagania minimalne) |
| --- | --- |
| Przekątna ekranu | Min. 27 cali |
| Wielkość plamki | Maks. 0,165 mm |
| Typ panela LCD | IPS |
| Technologia podświetlenia | W-LED |
| Rozdzielczość obrazu | Min. 3840 x 2160 pikseli |
| Gama kolorów | 100% (sRGB Coverage) |
| Częstotliwość odchylenia pionowego | 30-75 Hz |
| Czas reakcji matrycy | Maks. 6 ms |
| Jasność | Min. 350 cd/m2 |
| Kontrast | Min. 1000:1 |
| Kąt widzenia poziomy | Min. 178 stopni |
| Kąt widzenia pionowy | Min. 178 stopni |
| Liczba wyświetlanych kolorów | Min. 1 mld |
| Certyfikaty | ENERGY STAR 6.0 TCO 6.0 EPEAT Gold RoHS ISO 9241-307 |
| Regulacja wysokości | Tak, do min. 130 mm |
| Regulacja pochylenia | Tak, od -5 do +25 stopni (przód/tył) |
| Obrót monitora | Tak, +/- 165 stopni (lewo/prawo) |
| Złącza wejściowe | 1x DisplayPort 1x HDMI 1x DVI-D |
| Pozostałe złącza | Min. 2 x USB 3.0 (typ A) |
| Pobór mocy (praca/spoczynek) | max. 50W (standardowo) poniżej 0,5W (czuwanie) |
| Panel obrotowy (pivot) | Tak |
| Masa netto | Maks. 10 kg |
| Kolor obudowy | Czarny |
| Inne | VESA 100mm Dedykowane głośniki 2x 10W |

CZĘŚĆ 5

Zestaw 1

Komputer stacjonarny z monitorem i zasilaczem awaryjnym – 1 komplet

| Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów |
| --- | --- |
| Typ | Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta |
| Zastosowania | Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna |
| Płyta główna | Płyta główna z dedykowanym chipsetem dla oferowanego procesora |
| Wydajność obliczeniowa | Procesor zaprojektowany do pracy w komputerach stacjonarnych, powinien osiągać w teście wydajności 3DMark CPU Score co najmniej wynik 12500 punktów. |
| Pamięć operacyjna | Min. 32GB DDR4 2400MHz, możliwość rozbudowy do 64GB. |
| Parametry pamięci masowej | min. 256 GB SSD PCIe Gen 3 x4 NVMe (szybkość odczytu min. 2000 MB/s; szybkość zapisu min. 650 MB/s) min. 2TB SATA3 7200 rpm 64MB cache |
| Wydajność grafiki | Grafika niezintegrowana z procesorem z własną pamięcią min. 4GB powinna umożliwiać pracę dwumonitorową z wsparciem DirectX 12, OpenGL 4.5, oferowana karta graficzna musi osiągać w teście 3DMark co najmniej wynik 12700 punktów w GPU Score. |
| Wyposażenie multimedialne | Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition Audio |
| Obudowa | Obudowa typu MiniTower. Wnęki na napędy: min. 2 x 5.25” zewnętrzna, min. 1 x 3.5” zewnętrzne, min. 2 x 3.5” wewnętrznych. Kolor czarny. Suma wymiarów obudowy nie może przekraczać 80 cm Zasilacz min. 400W pracujący w sieci 230V 50/60Hz prądu zmiennego z efektywnością min. 85%. Wbudowane zabezpieczenia: UVP, OVP, OPP, SCP, AFC. Podać model zasilacza. |
| Zainstalowany system operacyjny | Bez systemu |
| Warunki gwarancji | 3-letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta, czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego |
| Wsparcie techniczne producenta | Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. |
| Wymagania dodatkowe | Płyta główna wyposażona w: min. 1 złącza PCI Express x16 (Gen. 3) min. 1 złącze PCI Express x1 min. 1 złącze PCI 32-bit min. 1 złącze M.2 min. 4 złącza SATA 3.0 min. 4 złączy DDR4 z obsługą do 64GB pamięci RAM Wbudowane porty: 1x PS/2; 1x DVI-D, 1x D-SUB, 1x HDMI, 1x DisplayPort; 1 x gniazdo M.2 Socket 3 2242/2260/2280 min. 6 portów USB (w tym min. 4 portów USB 3.1 (Gen. 1); port słuchawek i mikrofonu na przednim oraz tylnym panelu obudowy Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ45, zintegrowana z płytą główną, wspierająca obsługę WOL (funkcja włączana przez użytkownika), PXE 2.1. Nagrywarka DVD +/-RW Klawiatura multimedialna USB z wbudowanym hubem 2xUSB 2.0 oraz mysz optyczna bezprzewodowa. Dołączone nośniki z sterownikami Monitor o przekątnej ekranu min. 23” Rozdzielczość obrazu min. 1920 x 1080 pikseli Kąty widzenia pion/poziom min. 178 st. Porty: 1x DisplayPort, 1x HDMI, 1x VGA Wbudowany hub USB 3.0 Regulacja wysokości i kąta nachylenia ekranu Czas reakcji matrycy maks. 6 ms Jasność min. 250 cd/m2 Kolor obudowy czarny Dysk zewnętrzny wstrząsoodporny 2,5” Pojemność min. 2TB Interfejs USB 3.0 (zasilanie w tym standardzie) 256-bitowe szyfrowanie danych w standardzie AES Możliwość tworzenia automatycznych kopii zapasowych Zasilacz awaryjny o mocy min. 850VA Moc rzeczywista min. 476W Architektura line-interactive Gniazdka z utrzymaniem zasilania: min. 2 x PL (10A) Zimny start Układ automatycznej regulacji napięcia (AVR) Obudowa wolnostojąca Dołączone oprogramowanie do zdalnego wyłączania komputera – port komunikacji USB. Wyświetlacz LCD informujący o stanie UPS-a Czas ładowania baterii do 90% pojemności ok. 4h |

Zestaw 2

Komputer stacjonarny z monitorem i zasilaczem awaryjnym – 1 komplet

| Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów |
| --- | --- |
| Typ | Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta |
| Zastosowania | Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna |
| Płyta główna | Płyta główna z dedykowanym chipsetem dla oferowanego procesora |
| Wydajność obliczeniowa | Procesor zaprojektowany do pracy w komputerach stacjonarnych, powinien osiągać w teście wydajności 3DMark CPU Score co najmniej wynik 12500 punktów. |
| Pamięć operacyjna | Min. 32GB DDR4 2400MHz, możliwość rozbudowy do 64GB. |
| Parametry pamięci masowej | min. 256 GB SSD PCIe Gen 3 x4 NVMe (szybkość odczytu min. 2000 MB/s; szybkość zapisu min. 650 MB/s) min. 2TB SATA3 7200 rpm 64MB cache |
| Wydajność grafiki | Grafika niezintegrowana z procesorem z własną pamięcią min. 4GB powinna umożliwiać pracę dwumonitorową z wsparciem DirectX 12, OpenGL 4.5, oferowana karta graficzna musi osiągać w teście 3DMark co najmniej wynik 12700 punktów w GPU Score. |
| Wyposażenie multimedialne | Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition Audio |
| Obudowa | Obudowa typu MiniTower. Wnęki na napędy: min. 2 x 5.25” zewnętrzna, min. 1 x 3.5” zewnętrzne, min. 2 x 3.5” wewnętrznych. Kolor czarny. Suma wymiarów obudowy nie może przekraczać 80 cm Zasilacz min. 400W pracujący w sieci 230V 50/60Hz prądu zmiennego z efektywnością min. 85%. Wbudowane zabezpieczenia: UVP, OVP, OPP, SCP, AFC. Podać model zasilacza. |
| Zainstalowany system operacyjny | Bez systemu |
| Warunki gwarancji | 3-letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta, czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego |
| Wsparcie techniczne producenta | Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. |
| Wymagania dodatkowe | Płyta główna wyposażona w: min. 1 złącza PCI Express x16 (Gen. 3) min. 1 złącze PCI Express x1 min. 1 złącze PCI 32-bit min. 1 złącze M.2 min. 4 złącza SATA 3.0 min. 4 złączy DDR4 z obsługą do 64GB pamięci RAM Wbudowane porty: 1x PS/2; 1x DVI-D, 1x D-SUB, 1x HDMI, 1x DisplayPort; 1 x gniazdo M.2 Socket 3 2242/2260/2280 min. 6 portów USB (w tym min. 4 portów USB 3.1 (Gen. 1); port słuchawek i mikrofonu na przednim oraz tylnym panelu obudowy Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ45, zintegrowana z płytą główną, wspierająca obsługę WOL (funkcja włączana przez użytkownika), PXE 2.1. Nagrywarka DVD +/-RW Dołączone nośniki z sterownikami Dysk zewnętrzny wstrząsoodporny 2,5” Pojemność min. 2TB Interfejs USB 3.0 (zasilanie w tym standardzie) 256-bitowe szyfrowanie danych w standardzie AES Możliwość tworzenia automatycznych kopii zapasowych Zasilacz awaryjny o mocy min. 850VA Moc rzeczywista min. 476W Architektura line-interactive Gniazdka z utrzymaniem zasilania: min. 2 x PL (10A) Zimny start Układ automatycznej regulacji napięcia (AVR) Obudowa wolnostojąca Dołączone oprogramowanie do zdalnego wyłączania komputera – port komunikacji USB. Wyświetlacz LCD informujący o stanie UPS-a Czas ładowania baterii do 90% pojemności ok. 4h |

CZĘŚĆ 6

Zestaw

| Parametr | Charakterystyka (wymagania minimalne) |
| --- | --- |
| Obudowa | Wolnostojąca. Możliwość instalacji min. 2 dysków 3,5” SATA min. 6TB każdy. |
| Liczba kanałów | Min. 16 |
| Max. strumień danych | Wejściowych 160 Mbps Wyjściowych 256 Mbps |
| Dyski twarde | Zamawiający wymaga instalacji dysku o pojemności min. 2TB dedykowanego do systemów monitoringu HD i pracy ciągłej 24/7. Należy podać producenta i model oferowanego dysku. |
| Ilość zdalnych połączeń | Do 128 |
| Wyjścia wideo | 1x HDMI: Max. 4k (3840 x 2160) 1x VGA: Max. 1080p (1920 x 1080) |
| Max. rozdzielczość nagrywania | 12 Mpix |
| Dekodowanie | 4 kanały QHD, 16 kanałów FHD |
| Port Ethernet | 1x RJ-45 10/100/1000 Mb/s (Autonegocjacja) |
| Kompresja | MPEG4/H.264/H.264+/ H.265 |
| Obsługiwane protokoły | TCP/IP PPPoE DNS DDNS NTP SMPT NFS iSCSI UPNP RTSP |
| Oprogramowanie | Dostępna bez dodatkowej opłaty aplikacja lub portal umożliwiające uzyskanie dostępu do podglądu obrazu z kamer za pośrednictwem sieci Internet bez konieczności przekierowywania portów na routerze. Dostępne oprogramowanie przeznaczone do wyszukiwania w sieci lokalnej kamer i rejestratorów, modyfikacji parametrów sieciowych oraz przywracania haseł. Dostępna darmowa aplikacja mobilna (Android, iOS oraz Windows Phone) umożliwiająca zdalny podgląd obrazu na żywo z rejestratora oraz służąca do podglądu nagrań zapisanych na rejestratorze. |
| Warunki gwarancji | Wymagane trzy lata gwarancji w miejscu instalacji sprzętu. |

CZĘŚĆ 7

Zestaw

Komputer – 2 szt.

| Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów |
| --- | --- |
| Typ | Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta |
| Zastosowanie | Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna |
| Procesor | Procesor wielordzeniowy ze zintegrowaną grafiką, osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min. 6700 punktów |
| Pamięć operacyjna RAM | Min. 8GB, możliwość rozbudowy do min 16GB |
| Parametry pamieci masowej | Min. 1TB SATA 7200 obr./min |
| Wydajność grafiki | Grafika zintegrowana z procesorem |
| Wyposażenie multimedialne | Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition. |
| Obudowa | Typu MiniTower z obsługą kart PCI Express wyłącznie o pełnym profilu, wyposażona w kieszenie: min. 1 szt. 5,25” zewnętrzne (dopuszczona kieszeń typu slim), min. 2 szt. 3,5” lub 2,5” wewnętrzne. Zasilacz o mocy max. 300W pracujący w sieci 230V 50/60Hz prądu zmiennego. Moduł konstrukcji obudowy w jednostce centralnej komputera powinien pozwalać na demontaż kart rozszerzeń (wyklucza się użycia wkrętów, śrub motylkowych). Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady Kensingtona) oraz kłódki (oczko w obudowie do założenia kłódki). |
| Certyfikaty i standardy | Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu (załączyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu) Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty) |
| Warunki gwarancji | Min. 2-letnia gwarancja producenta, czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego. |
| Wsparcie techniczne producenta | Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera – do oferty należy dołączyć link strony. |
| Wymagania dodatkowe | Zainstalowany Microsoft Windows 10 PL (64-bit) Wbudowane porty: min. 1 x VGA, min. 6 portów USB wyprowadzonych na zewnątrz komputera w tym min. 4 porty USB 3.0; wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp. Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45, zintegrowana z płytą główną, wspierająca obsługę WoL (funkcja włączana przez użytkownika), Napęd DVD-RW Klawiatura USB w układzie polski programisty Mysz USB z dwoma klawiszami oraz rolką (scroll) |

CZĘŚĆ 8

Zestaw 1

| Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów |
| --- | --- |
| Typ | Stacja graficzna i obliczeniowa. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta |
| Zastosowania | Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna, stacja graficzna. |
| Płyta główna | Płyta główna z możliwością zainstalowania dwóch procesorów, z pełną obsługą pamięci ECC realizowaną w chipsecie. |
| Wydajność obliczeniowa | Procesory co najmniej 22-rdzeniowe, zaprojektowane do pracy w serwerach i wydajnych stacjach roboczych. powinny osiągać w teście wydajności PassMark PerformanceTest Dual CPU co najmniej wynik 31400 punktów Average CPU Mark |
| Pamięć operacyjna | Min. 64GB DDR4 ECC (4x 16GB) 2133MHz, możliwość rozbudowy do 512GB. |
| Parametry pamięci masowej | #1 min. 250 GB SSD z odczytem min. 3200MB/s #2 min. 2x 2TB SATA 7.2k RPM |
| Wydajność grafiki | Karta graficzna montowana w slocie PCIex16 z własną pamięcią nie mniejszą niż 4GB GDDR5, oferująca złącza 4x DisplayPort. Wyposażona w min. 750 rdzeni. Oferowana karta musi osiągać w teście wydajności: PassMark PerformanceTest co najmniej wyniki 4250 punktów w G3D Rating. |
| Wyposażenie multimedialne | Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition. |
| Obudowa | Wyciszona obudowa typu MidiTower o niskim indeksie głośności. Zasilacz o mocy dobranej do konfiguracji pracujący w sieci 230V 50/60Hz prądu zmiennego i efektywności min. 87% dla obciążenia 20% i 100% zasilacza oraz efektywności min. 90% przy obciążeniu 50% zasilacza. |
| System operacyjny | Brak zainstalowanego systemu. Sprzęt wyposażony w sterowniki dedykowane do systemów z rodziny Linux (np. CentOS) |
| Warunki gwarancji | 3-letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta, Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego. |
| Wymagania dodatkowe | Płyta główna dedykowana dla danego urządzenia; wyposażona w : min. 4 złącza PCI Express x16 min. Gen. 3 (pracujące w trybie dwa x16 lub cztery x8), min. 2 złącze PCI Express x16 min. Gen. 2 min. 1 złącze PCI Express x4 min. 8 złączy SATA 6 Gbps min. 1 złacze M.2 Socket3 min. 8 złączy DDR4/RDIMM z obsługą do 512GB pamięci RAM Wbudowane porty: 1x PS/2; min. 8 portów USB wyprowadzonych na zewnątrz komputera w tym min. 6 porty USB 3.1 Gen. 1, wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp.; Karta sieciowa 2x 10/100/1000 Ethernet RJ45, zintegrowana z płytą główną znajdująca się na panelu I/O, Nagrywarka DVD +/-RW |
| Dodatkowe wyposażenie | Monitor min. 23,5” z matrycą IPS Rozdzielczość min. 1920 x 1080 (16:9) Liczba kolorów min. 16.77 miliona Kąty widzenia (pionowo / poziomo) min. 178°, 178° Rodzaj podświetlenia LED Jasność min. 250 cd/m² Automatyczna regulacja jasności oraz możliwość precyzyjnego regulowania jasności ze skokiem co 1 cd/m². Kontrast min. 1000:1 Czas reakcji (typowy) maks. 5 ms (Gray-to-gray) Wejścia sygnałowe: D-Sub mini 15 pin x 1, DVI-D 24 pin x 1 (z HDCP) HDMI x 1 (z HDCP) DisplayPort x 1 (z HDCP) port jako hub USB 3.0 Wbudowane głośniki 2x 1W Wejścia 3.5 mm stereo jack Wyjścia 3.5 mm headphone jack Maksymalny pobór mocy 47 W Typowy pobór mocy 12 W W trybie oszczędzania energii mniej niż 0.3 W Regulacja wysokości 140 mm Pochylenie 35° góra, 5° dół Obrót 344° Piwot 90° Gwarancja min. 5 lat |

Zestaw 2

| Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów |
| --- | --- |
| Typ | Stacja graficzna i obliczeniowa. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta |
| Zastosowania | Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna, stacja graficzna. |
| Płyta główna | Płyta główna z możliwością zainstalowania dwóch procesorów, z pełną obsługą pamięci ECC realizowaną w chipsecie. |
| Wydajność obliczeniowa | Procesor co najmniej 4-rdzeniowy, zaprojektowany do pracy komputerach stacjonarnych. powinien osiągać w teście wydajności PassMark PerformanceTest co najmniej wynik 9190 punktów Average CPU Mark |
| Pamięć operacyjna | Min. 16GB DDR4 2133MHz, możliwość rozbudowy do 64GB. |
| Parametry pamięci masowej | #1 min. 250 GB SSD z odczytem min. 550MB/s #2 min. 1TB SATA 7.2k RPM |
| Wydajność grafiki | Karta graficzna montowana w slocie PCIex16 z własną pamięcią nie mniejszą niż 6GB GDDR5, oferująca min. 2 x HDMI i 2x Displayport. Wyposażona w min. 1250 rdzeni. Oferowana karta musi osiągać w teście wydajności: PassMark PerformanceTest co najmniej wyniki 8690 punktów w G3D Rating. |
| Wyposażenie multimedialne | Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition. |
| Obudowa | Wyciszona obudowa typu MidiTower o niskim indeksie głośności. Zasilacz o mocy dobranej do konfiguracji pracujący w sieci 230V 50/60Hz prądu zmiennego i efektywności min. 87% dla obciążenia 20% i 100% zasilacza oraz efektywności min. 90% przy obciążeniu 50% zasilacza. |
| System operacyjny | Brak zainstalowanego systemu. Sprzęt wyposażony w sterowniki dedykowane do systemów z rodziny Linux (np. CentOS) |
| Warunki gwarancji | 3-letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta, Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego. |
| Wymagania dodatkowe | Płyta główna dedykowana dla danego urządzenia; wyposażona w : min. 1 złącze PCI Express x16 min. Gen. 3 min. 1 złącze PCI Express x4 min. 4 złącza PCI Express x1 min. 6 złączy SATA 6 Gbps min. 1 złacze M.2 Socket3 min. 4 złączy DDR4/DIMM z obsługą do 64GB pamięci RAM Wbudowane porty: 1x PS/2; min. 5 portów USB 3.1 wyprowadzonych na zewnątrz komputera w tym min. 1 port USB typu C, wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp.; Karta sieciowa 1x 10/100/1000 Ethernet RJ45, zintegrowana z płytą główną znajdująca się na panelu I/O, Nagrywarka DVD +/-RW ( zamawiający dopuszcza urządzenie typu „slim” ) |
| Dodatkowe wyposażenie | Monitor min. 23,5” z matrycą IPS Rozdzielczość min. 1920 x 1080 (16:9) Liczba kolorów min. 16.77 miliona Kąty widzenia (pionowo / poziomo) min. 178°, 178° Rodzaj podświetlenia LED Jasność min. 250 cd/m² Automatyczna regulacja jasności oraz możliwość precyzyjnego regulowania jasności ze skokiem co 1 cd/m². Kontrast min. 1000:1 Czas reakcji (typowy) maks. 5 ms (Gray-to-gray) Wejścia sygnałowe: D-Sub mini 15 pin x 1, DVI-D 24 pin x 1 (z HDCP) HDMI x 1 (z HDCP) DisplayPort x 1 (z HDCP) port jako hub USB 3.0 Wbudowane głośniki 2x 1W Wejścia 3.5 mm stereo jack Wyjścia 3.5 mm headphone jack Maksymalny pobór mocy 47 W Typowy pobór mocy 12 W W trybie oszczędzania energii mniej niż 0.3 W Regulacja wysokości 140 mm Pochylenie 35° góra, 5° dół Obrót 344° Piwot 90° Gwarancja min. 5 lat |

CZĘŚĆ 9

Zestaw

| Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów |
| --- | --- |
| Typ | Komputer przenośny typu notebook z ekranem 15,6" o rozdzielczości FHD WLED (1920x1080) |
| Zastosowanie | Komputer przenośny będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna |
| Wydajność obliczeniowa | Komputer z procesorem min. czterordzeniowym powinien osiągać w teście wydajności 3DMark CPU Score co najmniej średni wynik 5000 punktów. |
| Pamięć operacyjna RAM | Min. 16GB DDR4 |
| Parametry pamięci masowej wbudowanej | #1 min. 500GB SSD M.2 #2 min. 1TB GB SATAIII |
| Karta graficzna | Z własną pamięcią min. 4096MB, ze sprzętowym wsparciem dla DirectX 12 i Shader 5.0. Karta powinna osiągać w testach 3DMark GPU Score średni wynik min. 3300 punktów. |
| Wyposażenie multimedialne | Karta dźwiękowa zgodna z HD Audio Wbudowane głośniki 2x 2W |
| Wymagania dotyczące baterii i zasilania | Podstawowa 3-ogniwowa Zasilacz o mocy min. 65W |
| Certyfikaty i standardy | Certyfikat ISO 9001:2000 dla producenta sprzętu (należy załączyć do oferty) Certyfikat ISO 14001 dla producenta sprzętu (należy załączyć do oferty) Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty) |
| Waga i wymiary | Maksymalnie 2.4 kg z baterią 3-cell Wymiary maksymalnie: wysokość: 23 mm szerokość: 385 mm głębokość: 265 mm |
| Warunki gwarancji | 2 lata producenta, czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. Oświadczenie producenta komputera, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem. |
| Wymagania dodatkowe | Wbudowana karta sieciowa 1Gbps. Wbudowany moduł Bluetooth 4.0 Wireless LAN 802.11 b/g/n/ac Wbudowane porty: min. 3 x USB, w tym min. 2x USB 3.0, czytnik kart min. SD, MMC, SDHC, SDXC, porty audio: 1x wejście audio, 1x wyjście audio (dopuszczone złącze combo), slot na zabezpieczenie typu Kensington, 1 x HDMI Kamera internetowa HD z mikrofonem wbudowana fabrycznie w ramkę matrycy, Klawiatura podświetlana z układem US -QWERTY z wydzieloną z prawej strony dodatkową strefą klawiszy numerycznych, Touchpad Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. Dołączony nośnik ze sterownikami. |

CZĘŚĆ 10

Zestaw

| Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów |
| --- | --- |
| Typ | Komputer przenośny typu notebook z ekranem 17,3" IPS o rozdzielczości FHD WLED (1920x1080) z powłoką antyrefleksyjną |
| Zastosowanie | Komputer przenośny będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna |
| Wydajność obliczeniowa | Procesor powinien osiągać w teście wydajności 3DMark CPU Score co najmniej wynik 7300 punktów |
| Pamięć operacyjna RAM | Min. 12GB DDR4, możliwość rozbudowy do min. 16GB |
| Parametry pamięci masowej | #1 - min. 120 GB SSD M.2 #2 - min. 1TB SATA 2,5” |
| Karta graficzna | Niezintegrowana w procesorze z własną pamięcią min. 4GB GDDR5 o przepustowości min. 80 GBps, ze sprzętowym wsparciem dla DirectX 12, Shader 5.0 oraz OpenGL 4.5, o współczynniku TDP maks. 65W. Minimalna ilość rdzeni 630. Grafika powinna osiągać w teście wydajności 3DMark GPU Score co najmniej wynik 4300 punktów. |
| Wyposażenie multimedialne | Karta dźwiękowa zgodna z HD Audio, wbudowana w obudowę ekranu kamera HD 720p. Wbudowane głośniki min. 2x 2W oraz subwoofer 3W. Wbudowane dwa cyfrowe mikrofony. |
| Wymagania dotyczące baterii i zasilania | Podstawowa 4-ogniwowa, min. 58 WHr Zasilacz o mocy min. 90W |
| Certyfikaty i standardy | Certyfikat ISO 9001:2000 dla producenta sprzętu (należy załączyć do oferty) Certyfikat ISO 14001 dla producenta sprzętu (należy załączyć do oferty) Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty) |
| Waga i wymiary | Maksymalnie 3.65 kg z baterią 4-cell Wymiary maksymalnie: wysokość: 29 mm szerokość: 425 mm głębokość: 305 mm |
| Warunki gwarancji | Min. 2 lata w następnym dniu roboczym, czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego. Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. Oświadczenie producenta komputera, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem. |
| Wymagania dodatkowe | Port sieci LAN 1000 – RJ 45 Wbudowany moduł Bluetooth 4.0 Wireless LAN 802.11ac Wbudowane porty: min. 3 x USB (w tym min. 1x USB 3.0), czytnik kart min. 4 w 1, porty audio: 1x wejście audio, 1x wyjście audio (dopuszczony typu combo), RJ-45, slot na zabezpieczenie typu Kensington, 1 x HDMI Klawiatura wyspowa, podświetlana z dwoma poziomami jasności, (układ US -QWERTY) z wydzieloną z prawej strony dodatkową strefą klawiszy numerycznych, Touchpad Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. Dołączony nośnik ze sterownikami. |

CZĘŚĆ 11

Serwery 1U – 3 szt

| Komponent | Minimalne wymagania |
| --- | --- |
| Obudowa | Obudowa typu Rack o wysokości maksymalnej 1U, wraz kompletem szyn umożliwiających montaż w standardowej szafie Rack, wysuwanie serwera do celów serwisowych wraz z organizatorem kabli. |
| Płyta główna | Z możliwością instalacji minimum dwóch fizycznych procesorów, posiadająca minimum 24 sloty na pamięci z możliwością zainstalowania do minimum 768GB pamięci RAM, możliwe zabezpieczenia pamięci: ECC, SDDC, Memory Mirroring Rank Sparing, SBEC. Płyta główna zaprojektowana przez producenta serwera i oznaczona trwale jego znakiem firmowym. |
| Procesor | Dwa procesory min. ośmiordzeniowe dedykowane do pracy z zaoferowanym serwerem umożliwiające osiągnięcie wyniku minimum 886 punktów w teście SPECint_rate_base2006 dostępnym na stronie internetowej www.spec.org dla konfiguracji dwuprocesorowej. Do oferty należy załączyć wynik testu dla oferowango modelu serwera wraz z oferowanym modelem procesora. |
| Pamięć RAM | Minimum 256 GB pamięci RAM o częstotliwości taktowania minimum 2400MHz |
| Sloty PCI Express | Funkcjonujące sloty PCI Express: - minimum jeden slot x16 generacji 3 pełnej wysokości - minimum jeden slot x16 generacji 3 połowy wysokości |
| Wbudowane porty | Minimum 4 porty USB 2.0 z czego min. 2 w technologii 3.0 (porty nie mogą zostac osiągniete poprzez stosowanie dodatkowych adapterów, przejściówek oraz kart rozszerzeń) 1x RS-232, 2x VGA D-Sub |
| Karta graficzna | Zintegrowana karta graficzna, umożliwiająca wyświetlanie obrazu w rozdzielczości minimum 1280x1024 pikseli |
| Interfejsy sieciowe | Minimum dwa interfejsy sieciowe 1Gb Ethernetw standardzie BaseT oraz dwa interfejsy 10Gb Ethernet w standardzie SFP+, interfejsy sieciowe nie mogą zajmować żadnego z dostępnych slotów PCI Express oraz portów USB. Wsparcie dla protokołów iSCSI Boot oraz IPv6. Dodatkowo min. cztery interfejsy sieciowe 10Gb Ethernet ze złączami w standardzie BaseT |
| Kontroler pamięci masowej | Sprzętowy kontroler dyskowy, umożliwiający obsługę dysków z prędkościami transferu 3, 6, 12 Gb/s; obsługujący min. 128 napędów dyskowych, umożliwiający skonfigurowanie na wewnętrznej pamięci dyskowej zabezpieczeń RAID: 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60. Wyposażony w min. 2GB pamięci cache. |
| Wewnętrzna pamięć masowa | Możliwość instalacji min. 4.5TB w wewnętrznej pamięci masowej typu Hot Plug 15k RPM, możliwość instalacji dysków twardych typu: SATA, NearLine SAS, SAS, SSD oraz SED dostępnych w ofercie producenta serwera. |
|  | Zainstalowane dwa dyski twarde o poj. min. 120GB SSD SATA min. 6Gbps HotPlug Zainstalowane trzy dyski twarde o poj. min. 600GB SAS 10k rpm min. 6Gbps HotPlug |  |
|  | Możliwość instalacji dodatkowej wewnętrznej pamięci masowej typu flash, dedykowanej dla hypervisora wirtualizacyjnego, umożliwiającej konfigurację zabezpieczenia typu "mirror" lub RAID 1 z poziomu BIOS serwera, rozwiązanie nie może powodować zmniejszenia ilości minimalnej ilości wewnętrzej pamięci masowej w serwerze. |
| Napęd optyczny | Zainstalowany wewnętrzny napęd umożliwiający odczyt i zapis nośników DVD |
| Diagnostyka i bezpieczeństwo | - Elektroniczny panel informacyjny umieszczony na froncie obudowy, umożliwiający wyświetlenie informacji o stanie procesora, pamięci, dysków, BIOS’u, zasilaniu oraz temperaturze, adresach MAC kart sieciowych, numerze serwisowym serwera, aktualnym zużyciu energii, nazwie serwera, modelu serwera. |
|  | - zintegrowany z płytą główną moduł TPM - wbudowany czujnik otwarcia obudowy współpracujący z BIOS i kartą zarządzającą. |
|  | - fizyczne zabezpieczenie dedykowane przez producenta serwera uniemożliwiające wyjęcie dysków twardych umieszczonych na froncie obudowy przez nieuprawnionych użytkowników. |
| Chłodzenie i zasilanie | Minimum 6 redundantnych wentylatorów z możliwością wyjęcia podczas pracy (Hot Plug) |
|  | Dwa redundantne zasilacze Hot Plug o mocy minimum 750 Wat każdy wraz zkablami zasilającymi. |
| Zarządzanie | Niezależna od zainstalowanego systemu operacyjnego, zintegrowana z płytą główną posiadająca port RJ45 lub jako dodatkowa karta rozszerzeń (Zamawiający dopuszcza zastosowanie karty instalowanej w slocie PCI Express jednak nie może ona powodować zmiejszenia minimalnej ilości wymaganych slotów w serwerze), posiadająca minimalną funkcjonalność : - podstawowe zarządzanie serwerem poprzez protokół IPMI 2.0, SNMP, VLAN tagging - wbudowana diagnostyka - wbudowane narzędzia do instalacji systemów operacyjnych - dostęp poprzez interfejs graficzny Web karty oraz z linii poleceń - monitorowanie zasilania oraz zużycia energii przez serwer w czasie rzeczywistym z możliwością graficznej prezentacji - lokalna oraz zdalna konfiguracja serwera - zdalna instalacja systemów operacyjnych - wsparcie dla IPv4 i IPv6 - zapis zrzutu ekranu z ostatniej awarii - integracja z Active Directory - wirtualna konsola z dostępem do myszy i klawiatury - udostępnianie wirtualnej konsoli - autentykacja poprzez publiczny klucz (dla SSH) - możliwość obsługi poprzez dwóch administratorów równocześnie - możliwość zarządzania poprzez bezpośrednie podłączenie kablem do dedykowanego złącza USB - wysyłanie do administratora powiadomienia o awarii lub zmianie konfiguracji sprzętowej Możliwość rozbudowy funkcjonalności karty o automatyczne przywracanie ustawień serwera,kart sieciowych, BIOS, wersji firmware w przypadku awarii i wymiany któregoś z komponentów dedykowanej pamięci flash(w tym kontrolera RAID, kart sieciowych, płyty głównej). |
|  | Dodatkowe opogramowanie umożliwiające zarządzanie poprzez sieć, spełniające minimalne wymagania: - Wsparcie dla serwerów, urządzeń sieciowych oraz pamięci masowych - Możliwość zarządzania dostarczonymi serwerami bez udziału dedykowanego agenta - Wsparcie dla protokołów– WMI, SNMP, IPMI, WSMan, Linux SSH - Możliwość oskryptowywania procesu wykrywania urządzeń - Możliwość uruchamiania procesu wykrywania urządzeń w oparciu o harmonogram - Szczegółowy opis wykrytych systemów oraz ich komponentów - Możliwość eksportu raportu do CSV, HTML, XLS - Grupowanie urządzeń w oparciu o kryteria użytkownika - Możliwość uruchamiania narzędzi zarządzających w poszczególnych urządzeniach - Automatyczne skrypty CLI umożliwiające dodawanie i edycję grup urządzeń - Szybki podgląd stanu środowiska - Podsumowanie stanu dla każdego urządzenia - Szczegółowy status urządzenia/elementu/komponentu - Generowanie alertów przy zmianie stanu urządzenia - Filtry raportów umożliwiające podgląd najważniejszych zdarzeń - Integracja z service desk producenta dostarczonej platformy sprzętowej - Możliwość przejęcia zdalnego pulpitu - Możliwość podmontowania wirtualnego napędu - Automatyczne zaplanowanie akcji dla poszczególnych alertów w tym automatyczne tworzenie zgłoszeń serwisowych w oparciu o standardy przyjęte przez producentów oferowanego w tym postępowaniu sprzętu - Kreator umożliwiający dostosowanie akcji dla wybranych alertów - Możliwość importu plików MIB - Przesyłanie alertów „as-is” do innych konsol konsol firm trzecich - Możliwość definiowania ról administratorów - Możliwość zdalnej aktualizacji sterowników i oprogramowania wewnętrznego serwerów - Aktualizacja oparta o wybranie źródła bibliotek (lokalna, on-line producenta oferowanego rozwiązania) - Możliwość instalacji sterowników i oprogramowania wewnętrznego bez potrzeby instalacji agenta - Możliwość automatycznego generowania i zgłaszania incydentów awarii bezpośrednio do centrum serwisowego producenta serwerów - Moduł raportujący pozwalający na wygenerowanie następujących informacji: nr seryjne sprzętu, konfiguracja poszczególnych urządzeń, wersje oprogramowania wewnętrznego, obsadzenie slotów PCI i gniazd pamięci, informację o maszynach wirtualnych, aktualne informacje o stanie gwarancji, adresy IP kart sieciowych |
| Gwarancja | Pięć lat gwarancji realizowanej w miejscu instalacji sprzętu, z czasem reakcji do następnego dnia roboczego od przyjęcia zgłoszenia, możliwość zgłaszania awarii w trybie 24x7x365 poprzez ogólnopolską linię telefoniczną producenta. Możliwość rozszerzenia gwarancji przez producenta do siedmiu lat. Uszkodzone dyski twarde pozostają własnością Zamawiającego. |
|  | Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta serwera – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. Oświadczenie producenta serwera, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. Możliwość telefonicznego i elektronicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej serwera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta oraz poprzez stronę internetową producenta lub jego przedstawiciela. Dokumentacja dostarczona wraz z serwerem dostępna w języku polskim lub angielskim. Możliwość sprawdzenia statusu gwarancji poprzez stronę producenta podając unikatowy numer urządzenia, oraz pobieranie najnowszych uaktualnień mikrokodu oraz sterowników nawet w przypadku wygaśnięcia gawarancji serwera. |
| Certyfikaty | Serwer musi być wyprodukowany zgodnie z normą ISO-9001 oraz ISO-14001 (dokumenty załączyć do oferty) Serwer musi posiadać deklaracja CE (dokument załączyć do oferty) Oferowany sewer musi znajdować się na liście Windows Server Catalog i posiadać status „Certified for Windows” dla systemów Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2012 R2. Zgodność z wirtualizatorami Citrix, Vmware vSphere, Microsoft Hyper-V. Zgodność z systemami SUSE Linux Enterprise Server, RedHat Enterprise Linux, Citrix XenServer, VMware vSphere.. |

CZĘŚĆ 12

Zestaw

| Nazwa | Wymagane parametry techniczne |
| --- | --- |
| Zastosowanie | Komputer przenośny będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna. Możliwość pracy w trybie tabletu (ekran obrotowy 360 st.) |
| Przekątna ekranu | Komputer przenośny typu notebook z ekranem dotykowym 13,3" o rozdzielczości: FHD (1920x1080) |
| Procesor | Procesor powinien osiągać w teście wydajności PassMark Performance Test co najmniej wynik 3600 punktów Passmark CPU Mark. Wartość TDP maks. 5W. |
| Płyta główna | Wyposażona przez producenta w dedykowany chipset dla oferowanego procesora. Zaprojektowana na zlecenie producenta i oznaczona trwale na etapie produkcji nazwą lub logiem producenta oferowanego komputera. |
| Pamięć RAM | min. 8GB |
| Pamięć masowa | min. 512GB SSD |
| Karta graficzna | Zintegrowana w procesorze z możliwością dynamicznego przydzielenia pamięci systemowej, |
| Klawiatura | Klawiatura z pełnowymiarowymi klawiszami o zoptymalizowanym skoku 1,5mm. Automatyczna blokada klawiatury i touchpada w trybie tabletu. |
| Multimedia | dwukanałowa (24-bitowa) karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition, wbudowane głośniki stereo, wbudowany wewnętrzny wzmacniacz głośników. Kamera internetowa o rozdzielczości min. 1.0 Mpix trwale zainstalowana w obudowie matrycy z cyfrowym mikrofonem z funkcja redukcji szumów i poprawy mowy wbudowane w obudowę matrycy. |
| Bateria i zasilanie | Umożliwiająca do 12 godzin pracy. Zasilacz o mocy min. 30W. |
| Waga i wymiary | Waga max 1,35 kg z baterią Szerokość: max 325 mm Wysokość: max 15 mm Głębokość: max 220 mm |
| Obudowa | W kolorze złotym |
| Certyfikaty | Certyfikat ISO9001:2000 dla producenta sprzętu (należy załączyć do oferty) Certyfikat ISO 14001 dla producenta sprzętu (należy załączyć do oferty) Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty) |
| System operacyjny | Zainstalowany system operacyjny Windows 10 PL |
| Porty i złącza | Wbudowane porty i złącza : 2x USB 3.0 1x microHDMI 1x USB Typ-C czytnik kart multimedialny czytający karty SD współdzielone złącze słuchawkowe stereo i złącze mikrofonowe tzw. combo port zasilania moduł bluetooth 4.0 dopuszcza się współdzielony z kartą WiFi touchpad z strefą przewijania w pionie, poziomie wraz z obsługą gestów Zintegrowana w postaci wewnętrznego modułu mini-PCI Express karta sieci WLAN obsługująca standard IEEE 802.11 AC |
| Warunki gwarancyjne | 2-letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta. Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego. |

CZĘŚĆ 13

Zestaw 1

Komputer – 1 szt.

| Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów |
| --- | --- |
| Typ | Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta |
| Zastosowanie | Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna |
| Procesor | Procesor wielordzeniowy ze zintegrowaną grafiką, osiągający w teście 3DMark CPU Score wynik min. 12500 punktów, załączyć do oferty wydruk z wynikiem testu. |
| Pamięć operacyjna RAM | Min. 32GB DDR4 2400MHz non-ECC możliwość rozbudowy do min. 64GB, min. 2 sloty wolne. |
| Parametry pamięci masowej | #1: min. 240GB SSD (Szybkość odczytu min. 1300 MB/s, szybkość zapisu min. 800 MB/s). Podać model zaoferowanego dysku. #2: min. 2 TB SATA 6 Gb/s, 7200 obr./min. Podać model zaoferowanego dysku. |
| Wydajność grafiki | Grafika niezintegrowana z procesorem z własną pamięcią min. 4GB GDDR5 o przepustowości min. 100 GBps, powinna umożliwiać pracę czteromonitorową (4x Displayport) ze wsparciem DirectX 12, OpenGL 4.5, Shader Model 5.0. Liczba rdzeni do obliczeń równoległych min. 750. Osiągająca w teście 3DMark GPU Score wynik min. 5120 punktów, załączyć do oferty wydruk z wynikiem testu. Podać model zaoferowanej karty. |
| Wyposażenie multimedialne | Min. 24-bitowa Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition. |
| Obudowa | Typu Midi Tower wyposażona w min. 3 kieszenie zewnętrzne o rozmiarze 5,25”, oraz min. 4 kieszenie wewnętrzne o rozmiarze 3,5”. Suma wymiarów obudowy nie może przekraczać 120 cm. Zasilacz o mocy min. 650W pracujący w sieci 230V 50/60Hz prądu zmiennego i efektywności min. 85%. Podać model zaoferowanego zasilacza. Moduł konstrukcji obudowy w jednostce centralnej komputera powinien pozwalać na demontaż napędu optycznego i dysków twardych bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycia wkrętów, śrub motylkowych, śrub radełkowych). Możliwość instalacji kart graficznych o długości do 450 mm. |
| Wirtualizacja | Sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji realizowane łącznie w procesorze, chipsecie płyty głównej oraz w BIOS. |
| BIOS | BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI. Pełna obsługa BIOS za pomocą klawiatury i myszy. |
| Warunki gwarancji | 3-letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta, czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego. |
| System operacyjny | Zainstalowany system operacyjny Windows 10 Professional (+ nośnik) lub innego równoważnego spełniającego następujące warunki: • umożliwia dostęp do zasobów Zamawiającego udostępnianych przez serwery Microsoft Server 2008, 2012. • zapewnia pełen zakres dostępu do usług, zasobów i obiektów Active Directory i eDirectory, będących w dyspozycji Zamawiającego oraz poprawną współpracę z tymi usługami, zasobami i obiektami. • umożliwia zainstalowanie oraz użytkowanie aplikacji wykorzystywanych przez Zamawiającego, poprzez wykorzystanie posiadanych przez Zamawiającego paczek instalacyjnych MSI oraz paczek instalacyjnych w formacie systemu ZenWorks, w tym między innymi: Microsoft Office XP do 2010, Adobe Acrobat Reader, starsze aplikacje MS-DOS, Płatnik i innych programów medycznych użytkowanych przez Zamawiającego, • umożliwia udostępnianie i przejmowanie pulpitu zdalnego, • umożliwia szyfrowanie plików na podstawie skojarzonego z nimi konta użytkownika. W przypadku zaoferowania oprogramowania równoważnego, Wykonawca zobowiązany jest do dostawy i instalacji tegoż systemu operacyjnego na obecnie posiadanych stacjach roboczych zamawiającego (500 sztuk) celem utrzymania kosztów administracji środowiskiem IT Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany także do przeprowadzenia szkoleń dla: pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi oraz administratorów w zakresie administracji i utrzymania, zaoferowanego systemu operacyjnego. |
| Wymagania dodatkowe | min. 8 portów USB wyprowadzonych na zewnątrz komputera w tym min. 6 portów USB 3.0, w układzie : - przód 2 porty USB 3.0 - tył 6 portów USB w tym 4x USB 3.0 Dodatkowo na płycie głównej wymagane 2 porty umożliwiające wyprowadzenie interfejsów: 4x USB 3.0 oraz 4x USB 2.0 na zewnątrz. Wymagane porty zewnętrzne USB nie mogą być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek, przedłużaczy, rozgałęziaczy itp. Na przednim panelu porty audio: słuchawka i mikrofon oraz na tylnym panelu 3x audio jack. Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45, zintegrowana z płytą główną z ochroną sieci na poziomie sprzętowym przed przepięciami i elektrostatyką oraz wyższą tolerancją na elektryczność statyczną i lepszą ochroną przed przepięciami. Płyta główna dedykowana dla danego urządzenia; wyposażona w min 1 złącze PCI Express x16 Gen.3, min. 1 złącze PCI Express x4 Gen. 3 min. 4 złącza PCI Express x1 Gen. 3 min. 4 złącza DIMM z obsługą do 64GB DDR4 pamięci RAM, min. 4 złącza SATA 3.0; min. 2 złącza M.2 Nagrywarka DVD +/-RW Dołączony nośnik ze sterownikami |

Monitor – 2 szt.

| Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne monitora |
| --- | --- |
| Typ ekranu | Zakrzywiony ekran ciekłokrystaliczny z aktywną matrycą TFT 27” z filtrem światła niebieskiego. |
| Rozmiar plamki (maksymalnie) | 0,24 mm |
| Jasność | Min. 300 cd/m2 |
| Kontrast | Min. 3000:1 (typowy) |
| Kąty widzenia (pion/poziom) | Min. 178/178 stopni |
| Czas reakcji matrycy (maksymalnie) | 4 ms |
| Rozdzielczość maksymalna | 2560 x 1440 przy 60Hz |
| Powłoka powierzchni ekranu | Matowa |
| Podświetlenie | System podświetlenia LED |
| Zużycie energii | Typowe nie większe niż 55W, czuwanie mniej niż 0,3W |
| Złącza | Min. 1x złącze HDMI (v1.4), Min. 1x złącze DisplayPort (v1.2) – dopuszczone w wersji miniDP. |
| Gwarancja | 3 lata na miejscu u klienta. Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego. |
| Inne | Kolor obudowy biały. |

Zestaw 2

Komputer – 1 szt.

| Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów |
| --- | --- |
| Typ | Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta |
| Zastosowanie | Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna |
| Procesor | Procesor wielordzeniowy ze zintegrowaną grafiką, osiągający w teście 3DMark CPU Score wynik min. 12500 punktów, załączyć do oferty wydruk z wynikiem testu. |
| Pamięć operacyjna RAM | Min. 32GB DDR4 2400MHz non-ECC możliwość rozbudowy do min. 64GB, min. 2 sloty wolne. |
| Parametry pamięci masowej | #1: min. 240GB SSD (Szybkość odczytu min. 1300 MB/s, szybkość zapisu min. 800 MB/s). Podać model zaoferowanego dysku. #2: min. 2 TB SATA 6 Gb/s, 7200 obr./min. Podać model zaoferowanego dysku. |
| Wydajność grafiki | Grafika niezintegrowana z procesorem z własną pamięcią min. 4GB GDDR5 o przepustowości min. 100 GBps, powinna umożliwiać pracę czteromonitorową (4x Displayport) ze wsparciem DirectX 12, OpenGL 4.5, Shader Model 5.0. Liczba rdzeni do obliczeń równoległych min. 750. Osiągająca w teście 3DMark GPU Score wynik min. 5120 punktów, załączyć do oferty wydruk z wynikiem testu. Podać model zaoferowanej karty. |
| Wyposażenie multimedialne | Min. 24-bitowa Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition. |
| Obudowa | Typu Midi Tower wyposażona w min. 3 kieszenie zewnętrzne o rozmiarze 5,25”, oraz min. 4 kieszenie wewnętrzne o rozmiarze 3,5”. Suma wymiarów obudowy nie może przekraczać 120 cm. Zasilacz o mocy min. 650W pracujący w sieci 230V 50/60Hz prądu zmiennego i efektywności min. 85%. Podać model zaoferowanego zasilacza. Moduł konstrukcji obudowy w jednostce centralnej komputera powinien pozwalać na demontaż napędu optycznego i dysków twardych bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycia wkrętów, śrub motylkowych, śrub radełkowych). Możliwość instalacji kart graficznych o długości do 450 mm. |
| Wirtualizacja | Sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji realizowane łącznie w procesorze, chipsecie płyty głównej oraz w BIOS. |
| BIOS | BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI. Pełna obsługa BIOS za pomocą klawiatury i myszy. |
| Warunki gwarancji | 3-letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta, czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego. |
| System operacyjny | Bez systemu operacyjnego. |
| Wymagania dodatkowe | min. 8 portów USB wyprowadzonych na zewnątrz komputera w tym min. 6 portów USB 3.0, w układzie : - przód 2 porty USB 3.0 - tył 6 portów USB w tym 4x USB 3.0 Dodatkowo na płycie głównej wymagane 2 porty umożliwiające wyprowadzenie interfejsów: 4x USB 3.0 oraz 4x USB 2.0 na zewnątrz. Wymagane porty zewnętrzne USB nie mogą być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek, przedłużaczy, rozgałęziaczy itp. Na przednim panelu porty audio: słuchawka i mikrofon oraz na tylnym panelu 3x audio jack. Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45, zintegrowana z płytą główną z ochroną sieci na poziomie sprzętowym przed przepięciami i elektrostatyką oraz wyższą tolerancją na elektryczność statyczną i lepszą ochroną przed przepięciami. Płyta główna dedykowana dla danego urządzenia; wyposażona w min 1 złącze PCI Express x16 Gen.3, min. 1 złącze PCI Express x4 Gen. 3 min. 4 złącza PCI Express x1 Gen. 3 min. 4 złącza DIMM z obsługą do 64GB DDR4 pamięci RAM, min. 4 złącza SATA 3.0; min. 2 złącza M.2 Nagrywarka DVD +/-RW Dołączony nośnik ze sterownikami |

Monitor – 2 szt.

| Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne monitora |
| --- | --- |
| Typ ekranu | Zakrzywiony ekran ciekłokrystaliczny z aktywną matrycą TFT 27” z filtrem światła niebieskiego. |
| Rozmiar plamki (maksymalnie) | 0,24 mm |
| Jasność | Min. 300 cd/m2 |
| Kontrast | Min. 3000:1 (typowy) |
| Kąty widzenia (pion/poziom) | Min. 178/178 stopni |
| Czas reakcji matrycy (maksymalnie) | 4 ms |
| Rozdzielczość maksymalna | 2560 x 1440 przy 60Hz |
| Powłoka powierzchni ekranu | Matowa |
| Podświetlenie | System podświetlenia LED |
| Zużycie energii | Typowe nie większe niż 55W, czuwanie mniej niż 0,3W |
| Złącza | Min. 1x złącze HDMI (v1.4), Min. 1x złącze DisplayPort (v1.2) – dopuszczone w wersji miniDP. |
| Gwarancja | 3 lata na miejscu u klienta. Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego. |
| Inne | Kolor obudowy biały. |

CZĘŚĆ 14

Macierz dyskowa typu NAS – 1 szt.

| Parametr | Charakterystyka (wymagania minimalne) |
| --- | --- |
| Obudowa | Wolnostojąca. Możliwość instalacji min. 4 dysków 3,5” SATA. W komplecie min. 4 kieszenie typu Hotswappable. |
| Porty | 2 x Gigabit RJ-45 Ethernet z możliwością ustawienia funkcji fail-over oraz agregacji połączeń, 2x USB 3.0. |
| Pamięć | Min. 2GB |
| Przestrzeń dyskowa | Zamawiający wymaga użycia RAID 5 dla wszystkich dostępnych w macierzy dysków. Macierz musi udostępniać przestrzeń użytkową o wielkości minimum 8TB po skonfigurowaniu grup RAID, zabezpieczeniu na przestrzeń nadmiarową Hot Spare (min. 1 szt. na każdą macierz/półkę) i innych wymogów przedstawionych przez producenta.Do obliczania pojemności macierzy należy przyjąć, że 1TB=1000GB |
| Dyski twarde | Zainstalowane dyski przewidziane do pracy w urządzeniach typu NAS z możliwością wymiany w czasie pracy z interfejsem SATA. Należy podać sumaryczną ilość dysków i ich pojemność, jaką Wykonawca oferuje do spełnienia warunku wymaganej przestrzeni użytkowej. |
| Funkcjonalność | Automatyczna synchronizacja plików pomiędzy komputerami a urządzeniem NAS. Automatyczne kopie zapasowe wszystkich komputerów wg definiowanego harmonogramu. Współpraca z komputerami z systemem Windows oraz MacOS (obsługa funkcji Apple Time Machine). Dostęp do zadanych wolumenów poprzez protokół iSCSI (z obsługą Thin Provisioning) Obsługa aplikacji zewnętrznych takich jak Plex, Dropbox, WordPress i wielu innych. Możliwość szyfrowania woluminów kluczem 256-bitowym. Obsługa serwera Active Directory w systemach Windows Server 2008/2012 |
| Protokoły sieciowe | Klient DHCP lub statyczny adres IP, IPv4 i IPv6 Klient NTP dynamiczny DNS (DDNS) Apple Bonjour i Windows Rally obsługa ramek typu jumbo do 9K VLAN (802.1Q) Przekierowywanie portów UPnP Protokół Link Layer Topology Discovery (LLTD) iSCSI SSH |
| Sieciowe usługi plików | CIFS/SMBv3 dla systemów Windows, Mac OS X i Linux AFP dla systemu Mac OS X NFSv3 dla systemów Linux i UNIX Linux Distributed File System (DFS) serwer FTP/SFTP serwer WebDAV |
| Warunki gwarancji dla macierzy | Wymagane trzy lata gwarancji w miejscu instalacji sprzętu. |

CZĘŚĆ 15

# Zestaw

| Komponent | Minimalne wymagania |
| --- | --- |
| Obudowa | Obudowa typu Rack o wysokości maksymalnej 2U, z możliwością instalacji do min. 6 dysków 2.5” HotPlug wraz kompletem szyn umożliwiających montaż w standardowej szafie Rack, wysuwanie serwera do celów serwisowych. |
| Płyta główna | Płyta główna z możliwością zainstalowania do dwóch procesorów. Płyta główna musi być zaprojektowana przez producenta serwera i oznaczona jego znakiem firmowym. |
| Procesor | Dwa procesory min. czternastordzeniowe dedykowane do pracy z zaoferowanym serwerem umożliwiające osiągnięcie wyniku minimum 23000 punktów w teście PassMark - CPU Mark Multiple CPU Systems dostępnym na stronie internetowej https://www.cpubenchmark.net/multi_cpu.html dla konfiguracji dwuprocesorowej. Do oferty należy załączyć wynik testu dla oferowanego modelu procesora. |
| Chipset | Dedykowany przez producenta procesora do pracy w serwerach dwuprocesorowych. |
| Pamięć RAM | 64 GB (4x 16GB) pamięci RAM typu RDIMM ECC o częstotliwości pracy 2400MHz. |
|  | Płyta powinna obsługiwać do 1024 GB pamięci RAM, na płycie głównej powinno znajdować się minimum 16 slotów przeznaczonych dla pamięci. |
| Sloty PCI Express | - minimum cztery sloty x16 generacji 3 o prędkości x16 dla kart GPU typu Intel Xeon Phi, NVIDIA Tesla i GRIDTM, oraz akceleratory graficzne AMD FirePro S pełnej długości i wysokości. - minimum jeden slot x16 generacji 3 o prędkości x8, |
| Karta graficzna | Zintegrowana karta graficzna umożliwiająca rozdzielczość min. 1280x1024 |
| Wbudowane porty | min. 4 porty USB z czego min. 2 w technologii 3.0 , min. 3 porty RJ45 (w tym jeden dedykowany dla modułu zarządzającego zgodnego z IPMI 2.0 i możliwością pracy w trybie KVM-over-LAN), min. 1 port VGA. |
| Interfejsy sieciowe | Minimum dwa interfejsy sieciowe 1Gb Ethernet w standardzie Base-T. Interfejsy sieciowe nie mogą zajmować żadnego z dostępnych slotów PCI Express oraz portów USB. Wsparcie dla protokołów iSCSI Boot oraz IPv6. |
| Kontroler dysków | Kontroler dyskowy, umożliwiający obsługę dysków z prędkościami transferu 6 Gb/s; umożliwiający skonfigurowanie na wewnętrznej pamięci dyskowej zabezpieczeń RAID: 0, 1, 5, 10. |
| Wewnętrzna pamięć masowa | Możliwość instalacji dysków twardych SATA, SAS, NearLine SAS i SSD. Zainstalowany jeden dysk 2,5cala min. 250GB SATA SSD 6Gb/s klasy Enterprise (przewidziany do pracy ciągłej), wskaźnik MTBF min. 2 mln, odczyt co najmniej 555 MB/s, zapis co najmniej 500 MB/s. Podać model zaoferowanego dysku. |
| Zasilacze | Redundantne zasilacze Hot Plug o mocy maksymalnej 1600W każdy wraz z kablami zasilającymi o dł. min. 2m każdy. Certyfikat 80Plus na poziomie min. Platinum. |
| Wentylatory | Minimum 5 redundantnych wentylatorów Hot-Plug |
| System Operacyjny | Nie wymagany zainstalowany system operacyjny. Wymagana obsługa systemów: Windows Server 2012 R2, , Windows Server 2016, RedHat Enterprise Linux, Ubuntu, Vmware, Citrix XenServer |
| Karta zarządzająca | Niezależna od zainstalowanego systemu operacyjnego, zintegrowana z płytą główną lub jako dodatkowa karta rozszerzeń (Zamawiający dopuszcza zastosowanie karty instalowanej w slocie PCI Express jednak nie może ona powodować zmniejszenia minimalnej ilości wymaganych slotów w serwerze), posiadająca minimalną funkcjonalność : - zdalny dostęp do graficznego interfejsu Web karty zarządzającej - zdalne monitorowanie i informowanie o statusie serwera (m.in. prędkości obrotowej wentylatorów, konfiguracji serwera, ) - szyfrowane połączenie oraz autentykacje i autoryzację użytkownika - możliwość podmontowania zdalnych wirtualnych napędów - wirtualną konsolę z dostępem do myszy, klawiatury - wsparcie dla IPv6 - wsparcie dla WSMAN (Web Service for Managament); SNMP; IPMI2.0, VLAN tagging, Telnet, SSH |
| Gwarancja | Min. 3 lata gwarancji realizowanej w miejscu instalacji sprzętu, z czasem reakcji do następnego dnia roboczego od przyjęcia zgłoszenia. |
|  | Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta serwera – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. Oświadczenie producenta serwera, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem– dokumenty potwierdzające załączyć do oferty |
| Certyfikaty | Serwer musi być wyprodukowany zgodnie z normą ISO-9001. Serwer musi posiadać deklaracja CE. Oferowany serwer musi znajdować się na liście Windows Server Catalog i posiadać status „Certified for Windows” dla systemów Microsoft Windows Server 2012 R2 oraz Microsoft Windows Server 2016 |
| Dokumentacja | Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim. Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej serwera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. |

# Część 16

# Zestaw

| Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów |
| --- | --- |
| Typ | Komputer przenośny typu notebook z ekranem 15,6" o rozdzielczości min. (1366x768) |
| Zastosowanie | Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej, |
| Procesor | Procesor klasy zaprojektowany do pracy w komputerach przenośnych. Procesor wielordzeniowy ze zintegrowaną grafiką, osiągający w teście 3DMark CPU Score wynik min. 3600 punktów, załączyć do oferty wydruk z wynikiem testu. |
| Pamięć operacyjna RAM | Min. 8GB DDR4, 2133MHz |
| Parametry pamieci masowej | Min. 1 TB SATA, 5400 obr./min. |
| Karta graficzna | Zintegrowana w procesorze z możliwością dynamicznego przydzielenia pamięci systemowej, ze sprzętowym wsparciem dla DirectX 12, OpenGL 4.4 |
| Wyposażenie multimedialne | Min 24-bitowa Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition, wbudowany min. jeden głośnik. Wbudowany czytnik kart multimedialnych min. 4 w 1 (SD, SDHC, SDXC, MMC). |
| Wymagania dotyczące baterii i zasilania | 4-ogniwowa, min. 24WHr, Li-Ion. Zasilacz o mocy min. 35W |
| Certyfikaty i standardy | Certyfikat ISO9001:2000 dla producenta sprzętu (należy załączyć do oferty) Certyfikat ISO 14001 dla producenta sprzętu (należy załączyć do oferty) Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty) |
| Waga i wymiary | Waga max 2,25 kg z baterią 4-cell Szerokość: max 380 mm Wysokość: max 23 mm Głębokość: max 265 mm |
| Bezpieczeństwo | Złącze typu Kensington Lock |
| Warunki gwarancji | Min. 2-letnia gwarancja producenta, czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego. |
| Wymagania dodatkowe | Microsoft Windows 10 64-bit (Partycja recovery - opcja przywrócenia systemu z dysku) Wbudowane porty i złącza: współdzielone złącze słuchawkowe stereo i złącze mikrofonowe tzw. combo lub złącze słuchawek i złącze mikrofonu, min. 2x USB 3.0 (w tym min 1x USB 3.1 Gen. 1), 1x HDMI, kamera min. 0.3 Mpix z mikrofonem wbudowana w obudowę matrycy, Karta sieciowa LAN 10/100/1000 Ethernet RJ 45 zintegrowana z płytą główną, Karta sieciowa min. w std. WLAN 802.11 a/b/g/n, zintegrowana z płytą główną lub w postaci wewnętrznego modułu mini-PCI Express, Klawiatura z układem US -QWERTY z wydzieloną klawiaturą numeryczną, Wielodotykowy, intuicyjny touchpad, Bluetooth 4.0, Wbudowany napęd optyczny DVD+/-RW DualLayer, Dołączony nośnik ze sterownikami. Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela |