ZAŁĄCZNIK NR 1 do SIWZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA – opis przedmiotu zamówienia

Zamówienie obejmuje dostawę sprzętu komputerowego, instalację systemów oraz przeprowadzenie testu poprawności działania sprzętu komputerowego w siedzibie Zamawiającego. Wszystkie podane parametry techniczne są parametrami minimalnymi. Wykonawca może zaproponować sprzęt o parametrach technicznych wyższych, lecz nie gorszych od wskazanych przez Zamawiającego. W przypadkach, w których Zamawiający dokonał opisu przedmiotu zamówienia w SIWZ przez wskazanie znaków towarowych lub pochodzenia, wykonawcy zobowiązani są do oferowania urządzeń określonych w opisie przedmiotu zamówienia lub równoważnych o parametrach tego typu, lecz nie gorszych od wskazanych przez Zamawiającego. Do oceny parametrów technicznych będą brane pod uwagę wszystkie parametry techniczne danego sprzętu.

Wszystkie elementy przedmiotu zamówienia, muszą być fabrycznie nowe (nieużywane), nie mogą być prototypem, muszą pochodzić z bieżącej oferty, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2017 r.

Cały sprzęt (drukarki, urządzenia wielofunkcyjne itp.) musi mieć kompletne okablowanie niezbędne do uruchomienia poszczególnych urządzeń.

Wymagana gwarancja na całość przedmiotu zamówienia minimum 12 miesięcy.

W przypadku, gdy naprawa sprzętu jest dłuższa niż 2 dni robocze lub istnieje konieczność oddania części (np. dysku, płyty głównej itp.) do serwisu Wykonawca na żądanie Zamawiającego jest zobowiązany do podstawienia zastępczego sprzętu o takich samych parametrach i standardach lub uzgodniony sprzęt o podobnej funkcjonalności na okres naprawy gwarancyjnej. Sprzęt zastępczy powinien być dostarczony następnego dnia roboczego po dniu, w którym nastąpiło zgłoszenie.

Sprzedawca zapewnia serwis gwarancyjny w miejscu użytkowania W przypadku, gdy naprawa uszkodzonego sprzętu potrwa dłużej niż 3 tygodnie lub sprzęt był naprawiany 3 razy i nastąpi kolejna awaria, Zamawiającemu przysługuje wymiana sprzętu na nowy, taki sam lub uzgodniony, o co najmniej takich samych parametrach.

Okres gwarancji zostanie automatycznie wydłużony o czas trwania naprawy.

Sprzęt komputerowy wymieniony w specyfikacji technicznej przeznaczony jest do wyliczeń i rejestracji danych ze specjalistycznej aparatury naukowo-badawczej.

CZĘŚĆ 1

Komputer stacjonarny – 1 szt.

| Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów |
| --- | --- |
| Typ | Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta |
| Zastosowanie | Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna |
| Procesor | Procesor powinien osiągać w teście wydajności PassMark Performance Test co najmniej uśredniony wynik 7333 punktów Average CPU Mark. |
| Pamięć operacyjna RAM | 16GB DDR4 2400MHz non-ECC możliwość rozbudowy do min. 32GB, |
| Parametry pamięci masowej | Min. 1 TB SATA 7200 obr./min |
| Wydajność grafiki | Zintegrowana w procesorze z możliwością dynamicznego przydzielenia pamięci systemowej. Dodatkowo dedykowana karta graficzna z własną niewspółdzieloną pamięcią 2GB DDR3. |
| Wyposażenie multimedialne | Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition, Porty słuchawek i mikrofonu (dopuszczony port zespolony) na przednim panelu oraz wyjście audio na tylnym panelu obudowy. |
| Obudowa | Typu MiniTower z obsługą kart PCI Express wyłącznie o pełnym profilu, powinna fabrycznie umożliwiać montaż min 2 szt. dysku 3,5” lub dysków 2,5” Suma wymiarów obudowy nie może przekraczać 85 cm, waga max 9kg, Zasilacz o mocy max. 250W pracujący w sieci 230V 50/60Hz prądu zmiennego. Moduł konstrukcji obudowy w jednostce centralnej komputera powinien pozwalać na demontaż kart rozszerzeń (wyklucza się użycia wkrętów, śrub motylkowych). Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady Kensingtona) oraz kłódki (oczko w obudowie do założenia kłódki). Obudowa musi posiadać wbudowany wizualny system diagnostyczny, służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami, a w szczególności musi sygnalizować: uszkodzenie lub brak pamięci RAM uszkodzenie płyty głównej awarię BIOS’u awarię procesora Oferowany system diagnostyczny nie może wykorzystywać minimalnej ilości wolnych slotów w płycie głównej wymaganych w specyfikacji oraz wymaganych zewnętrznych wnęk w obudowie, Każdy komputer powinien być oznaczony niepowtarzalnym numerem seryjnym umieszonym na obudowie, oraz musi być wpisany na stałe w BIOS. |
| Zgodność z systemami operacyjnymi i standardami | Potwierdzenie kompatybilności komputera na daną platformę systemową (wydruk ze strony) |
| Bezpieczeństwo | Zaimplementowany w BIOS system diagnostyczny z graficznym interfejsem użytkownika umożliwiający jednoczesne przetestowanie w celu wykrycia usterki zainstalowanych komponentów w oferowanym komputerze bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego. System opatrzony min. o funkcjonalność : - sprawdzenie Master Boot Record na gotowość do uruchomienia oferowanego systemu operacyjnego, - test procesora, - test pamięci, - test wentylatora dla procesora - test wentylatora dodatkowego - test napędu - test portów USB - test dysku twardego - test podłączonego kabla zasilającego - test kontrolera video. |
| Wirtualizacja | Sprzętowe wsparcie technologi wirtualizacji realizowane łącznie w procesorze, chipsecie płyty główej oraz w BIOS systemu (możliwość włączenia/wyłączenia sprzętowego wsparcia wirtualizacji dla poszczególnych komponentów systemu). |
| BIOS | Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o: wersji BIOS, oraz o dacie wgrania danej wersji, nr seryjnym komputera, ilości pamięci RAM, wraz z informacją o taktowaniu i technologii wykonania typie procesora wraz z informacją o ilości rdzeni, wielkości pamięci cache L1,L2 i L3, pojemności zainstalowanego dysku twardego rodzajach napędów optycznych Funkcja blokowania wejścia do BIOS oraz blokowania startu systemu operacyjnego, (gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS) Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych, ustawienia hasła na poziomie użytkownika, administratora oraz dysku twardego. Musi posiadać możliwość ustawienia zależności pomiędzy hasłem administratora a hasłem użytkownika tak, aby nie było możliwe wprowadzenie zmian w BIOS wyłącznie po podaniu hasła użytkownika. Funkcja ta ma wymuszać podanie hasła administratora przy próbie zmiany ustawień BIOS w sytuacji, gdy zostało podane hasło systemowe. Możliwość włączenia/wyłączenia zintegrowanej karty dźwiękowej, karty sieciowej, kontrolera SATA, z poziomu BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Możliwość ustawienia portów USB w trybie „no BOOT”, czyli podczas startu komputer nie wykrywa urządzeń bootujących typu USB, natomiast po uruchomieniu systemu operacyjnego porty USB są aktywne. Możliwość wyłączania portów USB w tym: tylko portów znajdujących się na przodzie obudowy, tylko tylnich portów. |
| Certyfikaty i standardy | Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu (załączyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu) Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty) Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki (wg wytycznych Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A., zawartych w dokumencie „Opracowanie propozycji kryteriów środowiskowych dla produktów zużywających energię możliwych do wykorzystania przy formułowaniu specyfikacji na potrzeby zamówień publicznych”, pkt. 3.4.2.1; dokument z grudnia 2006), w szczególności zgodności z normą ISO 1043-4 dla płyty głównej oraz elementów wykonanych z tworzyw sztucznych o masie powyżej 25 gram Komputer musi spełniać wymogi normy Energy Star 5.0 ( Do oferty należy załączyć oświadczenie wykonawcy poparte oświadczeniem producenta ) |
| Ergonomia | Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji obserwatora w trybie pracy dysku twardego (IDLE) wynosząca maksymalnie 23 dB ( Do oferty należy załączyć oświadczenie wykonawcy poparte oświadczeniem producenta ) |
| Warunki gwarancji | 3-letnia gwarancja producenta, czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego. Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. Serwis urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta – wymagane dołączenie do oferty oświadczenia Producenta potwierdzonego, że serwis będzie realizowany przez Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta lub bezpośrednio przez Producenta |
| Wsparcie techniczne producenta | Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera – do oferty należy dołączyć link strony. |
| Wymagania dodatkowe | Zainstalowany system operacyjny Windows 10 Professional lub + nośnik, klucz licencyjny Windows 10 Professional musi być zapisany trwale w BIOS i umożliwiać instalację systemu operacyjnego na podstawie dołączonego nośnika bezpośrednio z wbudowanego napędu lub zdalnie bez potrzeby ręcznego wpisywania klucza licencyjnego. Wbudowane porty: min. 1 x VGA, min. 1 x HDMI min. 6 portów USB wyprowadzonych na zewnątrz komputera w tym min 2 porty USB 3.0; min. 2 porty z przodu obudowy i 4 portów na tylnym panelu w tym min 2 porty USB 3.0, wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp. porty słuchawek i mikrofonu na przednim oraz tylnym panelu obudowy. Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45, zintegrowana z płytą główną, wspierająca obsługę WoL (funkcja włączana przez użytkownika), Płyta główna zaprojektowana i wyprodukowana na zlecenie producenta komputera, trwale oznaczona na etapie produkcji logiem producenta oferowanej jednostki dedykowana dla danego urządzenia; wyposażona w : min 1 złącza PCI Express x16 Gen.3, min. 2 złącza PCI Express x 1, min. 2 złącza DIMM z obsługą do 16GB DDR3 pamięci RAM, min. 4 złącza SATA w tym 2 szt. SATA 3.0; Klawiatura USB w układzie polski programisty Czytnik kart multimedialnych min 19-in-1 Mysz laserowa USB z sześcioma klawiszami oraz rolką (scroll) min 1000dpi Nagrywarka DVD +/-RW wraz z oprogramowaniem do nagrywania i odtwarzania płyt Dołączony nośnik ze sterownikami Opakowanie musi być wykonane z materiałów podlegających powtórnemu przetworzeniu. |

Monitor – 1 szt.

| Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne monitora |
| --- | --- |
| Typ ekranu | Ekran ciekłokrystaliczny z aktywną matrycą min. 23.70” |
| Podświetlenie matrycy | LED |
| Rozmiar plamki | Maks. 0,205 mm |
| Jasność | Min. 300 cd/m2 |
| Kontrast | Min. 1000:1 |
| Kąty widzenia (pion/poziom) | 178/178 stopni |
| Czas reakcji matrycy | max 8 ms tryb NORMAL max 5 ms tryb FAST (Gray to Gray) |
| Rozdzielczość maksymalna | Min. 2560 x 1440 at 60 Hz (HDMI/DP) |
| Gama koloru | 99% sRGB |
| Pochylenie monitora | W zakresie min. 25 stopni |
| Wydłużenie w pionie | Tak, min. 120 mm |
| PIVOT | Tak |
| Powłoka powierzchni ekranu | Antyodblaskowa |
| Zużycie energii | Typowo 20W, maksymalne 65W, czuwanie mniej niż 0,3W |
| Bezpieczeństwo | Monitor musi być wyposażony w tzw. Kensington Slot |
| Waga bez podstawy | Maksymalnie 4,5 kg |
| Waga z podstawą i kablami | Maksymalnie 8,5 kg |
| Złącze | 1x HDMI (1.4), 1x DisplayPort (v1.2) 4 x USB (HUB) |
| Gwarancja | 3 lata na miejscu u klienta Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta monitora – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. Oświadczenie producenta monitora, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem. Gwarancja zero martwych pikseli. |
| Certyfikaty | ISO 13406-2 lub ISO 9241, EPEAT Gold, Energy Star, TCO – monitor musi znajdować się na stronie http://tco.brightly.se/pls/nvp/!tco_search |
| Inne | Odłączana stopa z VESA 100mm W zestawie dostarczone kable : - 1,8m kabel zasilający - 1,8m kable DP - 1,8m kabel USB |

CZĘŚĆ 2

Zestaw

| Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów |
| --- | --- |
| Typ | Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta |
| Zastosowanie | Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna |
| Procesor | Procesor powinien osiągać w teście wydajności PassMark Performance Test co najmniej uśredniony wynik 10690 punktów Average CPU Mark. |
| Pamięć operacyjna RAM | Min. 16GB DDR4 2400MHz non-ECC możliwość rozbudowy do min. 64GB, min dwa sloty wolne. |
| Parametry pamięci masowej | Dysk #1 - min. 256 GB SSD Dysk #2 - min. 1TB SATA III 7200 rpm Komputer musi umożliwiać instalację min. 3 HDD, dopuszcza się kombinację 1x SSD i 2 x dysk magnetyczny |
| Wydajność grafiki | Niezintegrowana z procesorem, z własną pamięcią min. 2GB DDR5 i liczbie równolegle przetwarzających rdzeni min. 380. Grafika ta powinna pracować z min. 4 monitorami poprzez cztery jednolite porty cyfrowe (Displayport lub mini Displayport) oraz osiągać w teście wydajności PassMark PerformanceTest co najmniej uśredniony wynik 3 060 punktów w Average G3D Mark, załączyć do oferty wyniki przeprowadzonego testu (dopuszczony wydruk ze strony) |
| Wyposażenie multimedialne | Min 24-bitowa Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition, wewnętrzny głośnik 2W w obudowie komputera. |
| Obudowa | Typu MiniTower z obsługą kart PCI Express i PCI wyłącznie o pełnym profilu, wyposażona w min. 3 kieszenie: 1 szt 5,25” zewnętrzne pełnych wymiarów i 2 szt 3,5” wewnętrzne, Napęd optyczny w dedykowanej wnęce zewnętrznej slim. Obudowa powinna fabrycznie umożliwiać montaż min 2 szt. dysku 3,5” lub dysków 2,5” Obudowa fabrycznie przystosowana do pracy w orientacji pionowej. Wyposażona w dystanse gumowe zapobiegające poślizgom obudowy i zarysowaniu lakieru. Nie dopuszcza się aby w bocznych ściankach obudowy były usytuowane otwory wentylacyjne, cyrkulacja powietrza tylko przez przedni i tylny panel z zachowaniem ruchu powietrza przód -> tył. Suma wymiarów obudowy nie może przekraczać 98cm i objętości 27 litrów, waga max 8 kg, Zasilacz o mocy max. 380W pracujący w sieci 230V 50/60Hz prądu zmiennego i efektywności min. 90% przy obciążeniu zasilacza na poziomie 50% oraz o efektywności min. 87% przy obciążeniu zasilacza na poziomie 100%. Zasilacz w oferowanym komputerze musi się znajdować na stronie http://www.plugloadsolutions.com/80pluspowersupplies.aspx, do oferty należy dołączyć wydruk potwierdzający spełnienie wymogu 80plus, w przypadku kiedy u producenta występuje kilka zasilaczy które są montowane na etapie produkcji w fabryce załączyć wydruki dla wszystkich zasilaczy. Wydruki 80plus musza być potwierdzone przez producenta lub dołączone oświadczenie producenta komputera iż wskazane zasilacze przez wykonawcę spełniają 80plus. Moduł konstrukcji obudowy w jednostce centralnej komputera powinien pozwalać na demontaż kart rozszerzeń, napędu optycznego i 3,5” dysku twardego bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycia wkrętów, śrub motylkowych, śrub radełkowych). Obudowa w jednostce centralnej musi być otwierana bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycie standardowych wkrętów, śrub motylkowych, śrub radełkowych) oraz powinna posiadać czujnik otwarcia obudowy współpracujący z oprogramowaniem zarządzająco – diagnostycznym Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady Kensingtona) oraz kłódki (oczko w obudowie do założenia kłódki). Obudowa musi być wyposażona w zamek szybkiego dostępu i musi być usytuowany na tylnym panelu. Obudowa musi posiadać wbudowany wizualny system diagnostyczny, służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami, sygnalizacja oparta na zmianie statusów diody LED przycisku POWER [ tzn. barw i miganie ] W szczególności musi sygnalizować: uszkodzenie lub brak pamięci RAM uszkodzenie płyty głównej [ w tym również portów I/O, chipset ] uszkodzenie kontrolera Video awarię CMOS baterii awarię BIOS’u awarię procesora Oferowany system diagnostyczny nie może wykorzystywać minimalnej ilości wolnych slotów na płycie głównej, wymaganych wnęk zewnętrznych w specyfikacji oraz nie może być uzyskany przez konwertowanie, przerabianie innych złączy na płycie głównej nie wymienionych w specyfikacji a które nie są dedykowane dla systemu diagnostycznego. Każdy komputer powinien być oznaczony niepowtarzalnym numerem seryjnym umieszonym na obudowie, oraz musi być wpisany na stałe w BIOS. |
| Zgodność z systemami operacyjnymi i standardami | Potwierdzenie kompatybilności komputera na daną platformę systemową (wydruk ze strony) |
| Bezpieczeństwo | Wbudowany, czyli wlutowany (nie dopuszcza się zintegrowanych z płytą główną tzn. układ wykorzystujący jakiekolwiek złącza wyprowadzone na płycie) w płycie głównej dedykowany układ sprzętowy służący do tworzenia i zarządzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. Zabezpieczenie to musi posiadać możliwość szyfrowania poufnych dokumentów przechowywanych na dysku twardym przy użyciu klucza sprzętowego. Próba usunięcia dedykowanego układu doprowadzi do uszkodzenia całej płyty głównej. Zaimplementowany w BIOS system diagnostyczny z graficznym interfejsem użytkownika dostępny z poziomu szybkiego menu boot’owania, umożliwiający jednoczesne przetestowanie w celu wykrycia usterki zainstalowanych komponentów w oferowanym komputerze bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego. System opatrzony min. o funkcjonalność : - sprawdzenie Master Boot Record na gotowość do uruchomienia oferowanego systemu operacyjnego, - test procesora [ min. cache ] - test pamięci, - test wentylatora dla procesora i dodatkowego wentylatora [ w przypadku zamontowania ] - test podłączonych kabli - test magistrali PCIe - test podłączonego wyświetlacza - test napędu optycznego - test portów USB - test dysku twardego - test podłączonych kabli. - test podłączonego głośnika Czujnik otwarcia obudowy musi zbierać logi i zapisywać je w BIOS |
| Zdalne zarządzanie | Wbudowana w płytę główną technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym działająca niezależnie od stanu czy obecności systemu operacyjnego oraz stanu włączenia komputera podczas pracy na zasilaczu sieciowym AC, obsługująca zdalną komunikację sieciową w oparciu o protokół IPv4 oraz IPv6, a także zapewniająca: monitorowanie konfiguracji komponentów komputera - CPU, Pamięć, HDD wersja BIOS płyty głównej; zdalną konfigurację ustawień BIOS, zdalne przejęcie konsoli tekstowej systemu, przekierowanie procesu ładowania systemu operacyjnego z wirtualnego CD ROM lub FDD z serwera zarządzającego; zdalne przejecie pełnej konsoli graficznej systemu tzw. KVM Redirection (Keyboard, Video, Mouse) bez udziału systemu operacyjnego ani dodatkowych programów, również w przypadku braku lub uszkodzenia systemu operacyjnego do rozdzielczości 1920x1080 włącznie; zapis i przechowywanie dodatkowych informacji o wersji zainstalowanego oprogramowania i zdalny odczyt tych informacji (wersja, zainstalowane uaktualnienia, sygnatury wirusów, itp.) z wbudowanej pamięci nieulotnej. technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym powinna być zgodna z otwartymi standardami DMTF WS-MAN 1.0.0 (http://www.dmtf.org/standards/wsman) oraz DASH 1.0.0 (http://www.dmtf.org/standards/mgmt/dash/) nawiazywanie przez sprzętowy mechanizm zarządzania, zdalnego szyfrowanego protokołem SSL/TLS połączenia z predefiniowanym serwerem zarządzającym, w definiowanych odstępach czasu, w przypadku wystąpienia predefiniowanego zdarzenia lub błędu systemowego (tzw. platform event) oraz na żądanie użytkownika z poziomu BIOS. wbudowany sprzętowo log operacji zdalnego zarządzania, możliwy do kasowania tylko przez upoważnionego użytkownika systemu sprzętowego zarządzania zdalnego sprzętowy firewall zarządzany i konfigurowany wyłącznie z serwera zarządzania oraz niedostępny dla lokalnego systemu OS i lokalnych aplikacji Sprzętowe wsparcie technologii weryfikacji poprawności podpisu cyfrowego wykonywanego kodu oprogramowania, oraz sprzętowa izolacja segmentów pamięci dla kodu wykonywanego w trybie zaufanym wbudowane w procesor, kontroler pamięci, chipset I/O i zintegrowany układ graficzny. Wbudowany w płyte główną dodatkowy mikroprocesor, niezależny od głównego procesora komputera, pozwalający na generowanie hasła jednorazowego użytku (OTP –One Time Password) z wykorzystaniem algorytmu OATH. |
| Wirtualizacja | Sprzętowe wsparcie technologi wirtualizacji realizowane łącznie w procesorze, chipsecie płyty główej oraz w BIOS systemu (możliwość włączenia/wyłączenia sprzętowego wsparcia wirtualizacji dla poszczególnych komponentów systemu). |
| BIOS | BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI, wyprodukowany przez producenta komputera, zawierający logo producenta komputera lub nazwę producenta komputera lub nazwę modelu oferowanego komputera, Pełna obsługa BIOS za pomocą klawiatury i myszy. Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o: wersji BIOS, nr seryjnym komputera, specjalny kod serwisowy dacie wyprodukowania komputera, dacie wysyłki komputera z fabryki, włączonej lub wyłączonej funkcji aktualizacji BIOS ilości zainstalowanej pamięci RAM, ilości dostępnej pamięci RAM, [ dostępna pamięć RAM po odjęciu obszaru pamięci RAM dla zintegrowanego układu graficznego w BIOS ], prędkości zainstalowanych pamięci RAM, aktywnym kanale – dual channel, technologii wykonania pamięci, sposobie obsadzeniu slotów pamięci z rozbiciem na wielkości pamięci i banki : DIIMM 1, DIMM 2, DIMM 3, DIMM 4 typie zainstalowanego procesora, ilości rdzeni zainstalowanego procesora, numerze ID procesora nadawanego przez producenta procesora, typowej prędkości zainstalowanego procesora minimalnej osiąganej prędkości zainstalowanego procesora, maksymalnej osiąganej prędkości zainstalowanego procesora, pamięci cache L2 zainstalowanego procesora, pamięci cache L3 zainstalowanego procesora, czy zainstalowany procesor wykorzystuje technologię HT (wielowątkowość) czy procesor jest wykonany w technologi 64-bit obsadzeniu slotów dla kart rozszerzeń na płycie głównej pojemności zainstalowanego lub zainstalowanych dysków twardych o wszystkich urządzeniach podpiętych do dostępnych na płycie głównej portów SATA oraz M SATA rodzajach napędów optycznych MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej, zintegrowanym układzie graficznym, kontrolerze audio Funkcja blokowania wejścia do BIOS oraz blokowania startu systemu operacyjnego, (gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS) Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń. Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych, ustawienia hasła na poziomie systemu, administratora oraz dysku twardego, możliwość ustawienia hasła użytkownika umożliwiającego uruchomienie komputera (zabezpieczenie przed nieautoryzowanym uruchomieniem) oraz uprawniającego do samodzielnej zmiany tego hasła przez użytkownika (bez możliwości zmiany innych parametrów konfiguracji BIOS) przy jednoczesnym zdefiniowanym haśle administratora i/lub zdefiniowanym haśle dla dysku Twardego. Użytkownik po wpisaniu swojego hasła jest wstanie jedynie zmienić hasło dla dysku twardego. Możliwość wyłączenia/włączenia karty sieciowej, z funkcją PXE, z funkcją cloud, Możliwość włączenia/wyłączenia portu szeregowego oraz zmianę przerwania IRQ z dokładnym adresem poprzez zmianę portu z COM1 na COM2, COM3, COM4, Możliwość włączenia/wyłączenia kontrolera SATA Możliwość ustawienia kontrolera SATA w trybie : ATA, AHCI, RAID, Możliwość włączenia/wyłączenia technologii raportowania i zgłaszania błędu zainstalowanego dysku twardego podczas uruchamiania systemu, technologia ta jest analizą samokontrolną, Możliwość włączenia/wyłączenia kontrolera audio, Możliwość włączenia/wyłączenia slotu PCI. Możliwość włączenia/wyłączenia funkcji wyświetlania na obrazu w trybie multi-display, Możliwość włączenia/wyłączenia układu TPM. Możliwość włączenia/wyłączenia czujnika otwarcia obudowy, Możliwość ustawienia czujnika obudowy w tryb cichy - nie informuje użytkownika o otwarciu obudowy ( dźwiękiem i komunikatem ) ale zapisuje log operacji. Możliwość włączenia/wyłączenia funkcji ochrony dysku twardego [funkcja niezależna od TPM] Możliwość ręcznego zdefiniowania zapotrzebowania na ilość rdzeni procesora dla aplikacji a w szczególności dla starszych, mających problemy z nowymi procesorami, wymagane min. dwa tryby : - aktywny jeden rdzeń - aktywne dwa rdzenie Możliwość ręcznego włączenia/wyłączenia funkcji, która pozwalająca na dynamiczną zmianę wartości mnożnika i napięcia [funkcja związana z architekturą procesora, nie dopuszcza się overclokingu, zaimplementowana na stałe w BIOS ale aktywna przy procesorze w pełni wspierającym], Możliwość ręcznego włączenia/wyłączenia funkcji uśpienia procesora dla systemu operacyjnego w trybie bezczynności w celu zwiększenia oszczędności energii [funkcja zaimplementowana na stałe w BIOS ale aktywna przy procesorze w pełni wspierającym], Możliwość ręcznego włączenia/wyłączenia funkcji procesora, która automatycznie zwiększa taktowanie procesora, gdy komputerowi potrzebna jest wyższa prędkość obliczeniowa [funkcja zaimplementowana na stałe w BIOS ale aktywna przy procesorze w pełni wspierającym], Możliwość ręcznego włączenia/wyłączenia funkcji procesora, która automatycznie zwiększa wydajność obliczeń prowadzonych równolegle [funkcja zaimplementowana na stałe w BIOS ale aktywna przy procesorze w pełni wspierającym], Możliwość przypisania w BIOS numeru nadawanego przez Administratora/Użytkownika oraz możliwość weryfikacji tego numeru w oprogramowaniu diagnostyczno-zarządzającym. Możliwość włączenia/wyłączenia stanu opcji zasilania po uprzedniej utracie, przywrócenie systemu do ostatniego stanu zasilania : Możliwość zdefiniowania automatycznego uruchamiania komputera w min. dwóch trybach : codziennie lub w wybrane dni tygodnia, Możliwość ręcznego zdefiniowania stanu uśpienia : - tryb uśpienia wyłączony - włączony tylko w S5 - włączony S4 i S5 Możliwość ręcznego włączenia trybu obrotu wentylatora na pełnych obrotach, automatycznie zostaje wyłączony sterownik wentylatora który pobiera dane środowiskowe za pomocą czujników termicznych, Możliwość włączenia/wyłączenia wzbudzania komputera za pośrednictwem portów USB, Możliwość włączania/wyłączania funkcji Wake on Lane Możliwość ustawienia funkcji Wake on Lane w trybach : - wzbudzanie tylko po sieci LAN - wzbudzanie tylko po sieci LAN z funkcją PXE boot Możliwość włączenia/wyłączenia funkcji która umożliwia podczas uśpienia na przesył danych po sieci LAN np. synchronizację e-mail, Możliwość włączenia/wyłączenia trybu Fastboot, Możliwość ustawienia trybu Fastboot w opcji : - minimalnej – następuje skrócony czas rozruchu komputera z pominięciem pełnej weryfikacji inicjalizacji konfiguracji sprzętowej - gruntownej - podczas rozruchu komputera następuje pełna weryfikacja i inicjalizacja konfiguracji sprzętowej, Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych włączenia lub wyłączenia Virtual Machine Monitor (VMM) Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych włączenia lub wyłączenia funkcji VT dla Direct I/O Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych włączenia lub wyłączenia dodatkowych funkcji sprzętowych Virtual Machine Mnitor (MVMM) Możliwość ustawienia portów USB w trybie „no BOOT”, czyli podczas startu komputer nie wykrywa urządzeń bootujących typu USB, natomiast po uruchomieniu systemu operacyjnego porty USB są aktywne. Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych wpisania na stałe ustawień dla : adresu IP serwera, portu serwera, adres IP klienta sieci, adresu klienta Subnet Mask, adresu klienta Gateway oraz sposobu otrzymywania adresu IP : albo DHCP albo statyczne IP Funkcja zbierania i zapisywania logów, Możliwość przeglądania i kasowania zdarzeń przebiegu procedury POST. Funkcja ta obejmuje datę i godzinę zdarzeń oraz kody wizualnego systemu diagnostycznego LED. Oferowany BIOS musi posiadać poza swoją wewnętrzną strukturą menu szybkiego boot’owania które umożliwia min. : - uruchamianie z system zainstalowanego na HDD - uruchamianie systemy z urządzeń zewnętrznych typu HDD-USB, USB Pendrive, CDRW-USB - uruchamianie systemu z serwera za pośrednictwem zintegrowanej karty sieciowej - uruchamianie systemu z karty SD (funkcja aktywna automatycznie po zainstalowaniu karty SD w czytniku [ w przypadku zainstalowania czytnika kart w komputerze ] - uruchomienie graficznego systemu diagnostycznego - wejścia do BIOS - upgrade BIOS bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego - zmiany sposobu boot’owania z Legacy na UEFI lub z UEFI na Legacy bez konieczności wchodzenia do BIOS. - dostęp do konsoli zaimplementowanej konsoli zarządzania zdalnego ( funkcja automatycznie aktywna w przypadku zaoferowania komputera z zdalnym zarządzaniem ) Możliwość wyłączania portów USB w tym: - wszystkich portów USB 2.0 i 3.0, - tylko portów USB znajdujących się na przednim panelu obudowy, - tylko portów USB znajdujących się na tylnym panelu obudowy. - tylko tylnych portów USB 2.0, porty USB 3.0 na panelu tylnym aktywne, - wszystkich portów USB |
| Certyfikaty i standardy | Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu (załączyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu) Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty) Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki (wg wytycznych Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A., zawartych w dokumencie „Opracowanie propozycji kryteriów środowiskowych dla produktów zużywających energię możliwych do wykorzystania przy formułowaniu specyfikacji na potrzeby zamówień publicznych”, pkt. 3.4.2.1; dokument z grudnia 2006), w szczególności zgodności z normą ISO 1043-4 dla płyty głównej oraz elementów wykonanych z tworzyw sztucznych o masie powyżej 25 gram Komputer musi spełniać wymogi normy Energy Star 6.0 lub dołączony do oferty certyfikat potwierdzony przez producenta Wymagany wpis dotyczący oferowanego komputera w internetowym katalogu http://www.eu-energystar.org lub http://www.energystar.gov – dopuszcza się wydruk ze strony internetowej |
| Ergonomia | Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji obserwatora w trybie pracy dysku twardego (IDLE) wynosząca maksymalnie 22 dB (załączyć oświadczenie producenta) |
| Warunki gwarancji | 3-letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta, czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego. Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2008 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. Serwis urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta – wymagane dołączenie do oferty oświadczenia Producenta potwierdzonego, że serwis będzie realizowany przez Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta lub bezpośrednio przez Producenta |
| Wsparcie techniczne producenta | Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera – do oferty należy dołączyć link strony. |
| Wymagania dodatkowe | Zainstalowany system operacyjny Windows 10 Professional lub + nośnik, klucz licencyjny Windows 10 Professional musi być zapisany trwale w BIOS i umożliwiać instalację systemu operacyjnego na podstawie dołączonego nośnika bezpośrednio z wbudowanego napędu lub zdalnie bez potrzeby ręcznego wpisywania klucza licencyjnego. Wbudowane porty: min. 1 x RS232,, min. 2 x PS/2, min. 1 x HDMI min. 2 x DisplayPort v1.1a; min. 10 portów USB wyprowadzonych na zewnątrz komputera w tym min 6 porty USB 3.0; min. 4 porty z przodu obudowy w tym 2 porty USB 3.0 i 6 portów na tylnim panelu w tym min 4 porty USB 3.0, wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp. Na przednim panelu min 1 port audio tzw. combo ( słuchawka/mikrofon) na tylnym panelu min. 1 port Line-out Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45, zintegrowana z płytą główną, wspierająca obsługę WoL (funkcja włączana przez użytkownika), PXE , umożliwiająca zdalny dostęp do wbudowanej sprzętowej technologii zarządzania komputerem z poziomu konsoli zarządzania - niezależnie od stanu zasilania komputera - łącznie z obsługą stanu S3 (uśpienie) oraz S4-S5 (hibernacja i wyłączenie); Płyta główna zaprojektowana i wyprodukowana na zlecenie producenta komputera, trwale oznaczona na etapie produkcji logiem producenta oferowanej jednostki dedykowana dla danego urządzenia; wyposażona w min 2 złącza PCI Express x16 Gen.3 min. 1 złącze PCI Epress x 4 min. 1 złącze PCI 32bit min. 4 złącza DIMM z obsługą do 64GB DDR4 pamięci RAM, min. 4 złącza SATA w tym 3 szt SATA 3.0; min. 1 złącze M-SATA (M.2) Zintegrowany z płytą główną kontroler RAID 0 i RAID 1 Klawiatura USB w układzie polski programisty Czytnik kart multimedialnych czytający min. karty SD i MMC ( wszystkie ich odmiany ) Mysz laserowa USB z sześcioma klawiszami oraz rolką (scroll) min. 1000dpi Nagrywarka DVD +/-RW o prędkości min. 8x Dołączony nośnik ze sterownikami Opakowanie musi być wykonane z materiałów podlegających powtórnemu przetworzeniu. |
| Dodatkowe oprogramowanie | Dołączone do oferowanego komputera oprogramowanie producenta z nieograniczoną licencją czasowo na użytkowanie umożliwiające : - upgrade i instalacje wszystkich sterowników, aplikacji dostarczonych w obrazie systemu operacyjnego producenta, BIOS’u z certyfikatem zgodności producenta do najnowszej dostępnej wersji, - możliwość przed instalacją sprawdzenia każdego sterownika, każdej aplikacji, BIOS’u bezpośrednio na stronie producenta przy użyciu połączenia internetowego z automatycznym przekierowaniem a w szczególności informacji : a. o poprawkach i usprawnieniach dotyczących aktualizacji b. dacie wydania ostatniej aktualizacji c. priorytecie aktualizacji d. zgodność z systemami operacyjnymi e. jakiego komponentu sprzętu dotyczy aktualizacja f. wszystkie poprzednie aktualizacje z informacjami jak powyżej od punktu a do punktu e. - wykaz najnowszych aktualizacji z podziałem na krytyczne (wymagające natychmiastowej instalacji), rekomendowane i opcjonalne - możliwość włączenia/wyłączenia funkcji automatycznego restartu w przypadku kiedy jest wymagany przy instalacji sterownika, aplikacji która tego wymaga. - rozpoznanie modelu oferowanego komputera, numer seryjny komputera, informację kiedy dokonany został ostatnio upgrade w szczególności z uwzględnieniem daty ( dd-mm-rrrr ) - sprawdzenia historii upgrade’u z informacją jakie sterowniki były instalowane z dokładną datą ( dd-mm-rrrr ) i wersją ( rewizja wydania ) - dokładny wykaz wymaganych sterowników, aplikacji, BIOS’u z informacją o zainstalowanej obecnie wersji dla oferowanego komputera z możliwością exportu do pliku o rozszerzeniu *.xml - raport uwzględniający informacje o : sprawdzaniu aktualizacji, znalezionych aktualizacjach, ściągniętych aktualizacjach , zainstalowanych aktualizacjach z dokładnym rozbiciem jakich komponentów to dotyczyło, błędach podczas sprawdzania, instalowania oraz możliwość exportu takiego raportu do pliku *.xml od razu spakowany z rozszerzeniem *.zip. Raport musi zawierać z dokładną datą ( dd-mm-rrrr ) i godziną z podjętych i wykonanych akcji/zadań w przedziale czasowym do min. 1 roku. Zainstalowane oprogramowanie z bezterminową licencją tworzenia kopii zapasowych i przywracania danych, umożliwiające : - tworzenie OS media - tworzenie kopii zapasowych na wskazanych prze użytkownika lokalizacjach [ min. lokalnie, sieć, chmura] |

Monitor – 1 szt.

| Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne monitora |
| --- | --- |
| Typ ekranu | Ekran ciekłokrystaliczny z aktywną matrycą 27” |
| Typ podświetlenia matrycy | LED |
| Rozmiar plamki | max. 0,16 mm |
| Jasność | Min. 350 cd/m2 |
| Kontrast | Min. 1200:1 typowy |
| Kąty widzenia (pion/poziom) | 178/178 stopni |
| Czas reakcji matrycy | max 5 ms (szary do szarego), |
| Rozdzielczość maksymalna | 3840 x 2160 przy 60Hz |
| Głębia koloru | 1,07 mld kolorów |
| Gama kolorów | 99,9 % Rec 709 80 % DCI-P3 99,9 % (sRGB Coverage) |
| Powłoka powierzchni ekranu | Przeciwodlbaskowa (Anti-Glare) |
| Regulacja wysokości | Tak, do 125 mm |
| Regulacja pochylenia | Tak, od -5 do +20 stopni (przód/tył) |
| Obrót monitora | Tak, +/- 45 stopni (lewo/prawo) |
| Pobór energii | max. 100W (max) z podłączonymi głośnikami audio i portami USB max. 30W (standardowo) poniżej 0,3W (max) czuwanie |
| Bezpieczeństwo | Monitor musi być wyposażony w tzw. Kensington Slot |
| Waga bez podstawy | maksymalnie 4kg |
| Waga z podstawą i kablami | maksymalnie 9,5kg |
| Złącza | 1x DisplayPort(v1.2), 1x mini DisplayPort (v1.2), 1x HDMI (v2.0), 1x Audio out – dedykowany dla głośników mocowanych do monitora 4x USB 3.0 |
| Gwarancja | 3 lata na miejscu u klienta Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. Oświadczenie producenta komputera, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem. |
| Certyfikaty | TCO 5.2, ISO 13406-2 lub ISO 9241, CE |
| Inne | Monitor musi posiadać trwałe oznaczenie logo producenta VESA 100mm, podstawa monitora demontowana bez użycia narzędzi ( zamek podstawy zatrzaskowy ) Dołączone kable: zasilania, mini DisplayPort, USB 3.0 upstream 1,8m |

Drukarka monochromatyczna - 1 szt.

| Obszar zastosowań | Biuro |
| --- | --- |
| Funkcje urządzenia | Drukarka |
| Rodzaj druku | Laserowy |
| Format | A6 A5 A4 90 x 130 mm 100 x 148 mm 100 x 150 mm 130 x 180 mm 130 x 200 mm 200 x 250 mm |
| Rozdzielczość druku | Min. 1200 x 1200 dpi |
| Maks. prędkość druku w czerni | Min. 41 str/min. |
| Druk dwustronny | Automatyczny |
| Język drukarki | PCL 5e/5c/6 PostScript 3 |
| Zainstalowana pamięć | Min. 256 MB |
| Podajnik papieru | 250 arkuszy |
| Odbiornik papieru | 150 arkuszy |
| Rodzaj nośnika | Papier Papier cienki Papier gruby Etykiety |
| Obsługiwane systemy operacyjne | Mac OS Windows Server 2003 Windows Vista Windows Server 2008 Windows 7 Windows Server 2012 Windows 8 |
| Ethernet | 10/100/1000 Mb/s |
| Złącza | RJ-45 1 x USB 2.0 |
| Kolor | Grafitowy |
| Wysokość | Maks 26 cm |
| Szerokość | Maks 38 cm |
| Głębokość | Maks 39 cm |
| Waga | Maks 11 kg |

CZĘŚĆ 3

Komputer przenośny - 2 szt.

| Nazwa | Wymagane parametry techniczne |
| --- | --- |
| Zastosowanie | Komputer przenośny będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna |
| Przekątna Ekranu | Komputer przenośny typu notebook z ekranem 15,6" o rozdzielczości FHD (1920 x 1080) z podświetleniem LED i powłoką przeciwodblaskową, jasność 220nits, kontrast 400:1 , maksymalny rozmiar plamki 0,179mm. |
| Procesor | Procesor powinien osiągać w teście wydajności PassMark Performance Test co najmniej uśredniony wynik 5150 punktów Average CPU Mark. |
| Płyta główna | Wyposażona przez producenta w dedykowany chipset dla oferowanego procesora. Zaprojektowana na zlecenie producenta i oznaczona trwale na etapie produkcji nazwą lub logiem producenta oferowanego komputera. |
| Pamięć RAM | Min. 8GB DDR4 SDRAM 2400MHz możliwość rozbudowy do min. 32GB, wymagane min. 2 sloty na pamięci w tym min. jeden wolny |
| Pamięć masowa | Min. 1TB 5400rpm HDD Notebook musi umożliwiać montaż dwóch dysków |
| Karta graficzna | Układ graficzny z własną niewspółdzieloną pamięcią 2GB GDDR5, Oferowana karta graficzna musi osiągać w teście PassMark Performance Test co najmniej uśredniony wynik 1250 punktów w G3D Rating. |
| Klawiatura | Klawiatura wyspowa z wydzieloną klawiaturą numeryczną z prawej strony, wbudowane w klawiaturze podświetlenie z możliwością manualnej regulacji zarówno w BIOS jak i z pod systemu operacyjnego, (układ US -QWERTY), min 95 klawiszy. |
| Multimedia | dwukanałowa (24-bitowa) karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition, wbudowane głośniki stereo Dwa kierunkowe, cyfrowe mikrofony z funkcja redukcji szumów i poprawy mowy wbudowane w obudowę matrycy. Kamera internetowa z diodą informującą o aktywności, o rozdzielczości min. 1280x720 pixels trwale zainstalowana w obudowie matrycy. |
| Bateria i zasilanie | Min. 3-cell [min. 42Whr]. Umożliwiająca jej szybkie naładowanie do poziomu 80% w czasie 1 godziny i do poziomu 100% w czasie 2 godzin. Zasilacz o mocy min. 65W. |
| Waga i wymiary | Waga max 2,05kg z baterią 3-cell Szerokość: max 382 mm Wysokość: max 20 mm Głębokość: max 255 mm |
| Wirtualizacja | Sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji procesorów, pamięci i urządzeń I/O realizowane łącznie w procesorze, chipsecie płyty głównej oraz w BIOS systemu (możliwość włączenia/wyłączenia sprzętowego wsparcia wirtualizacji dla poszczególnych komponentów systemu). |
| BIOS | BIOS producenta oferowanego komputera zgodny ze specyfikacją UEFI, wymagana pełna obsługa za pomocą klawiatury i myszy lub urządzenia wskazującego zintegrowanego ( wmontowanego na stałe ) w oferowanym urządzeniu Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o: wersji BIOS, nr seryjnego komputera, dacie produkcji komputera dacie wysyłki komputera z fabryki serwisowym kodzie dla komputera nadawanym na etapie produkcji w fabryce całkowitej wielkości zainstalowanej pamięci RAM, dostępnej dla systemu pamięci RAM, prędkości zainstalowanej pamięci RAM technologii wykonania pamięci RAM sposobu obsadzenia slotów DIMM z rozbiciem na bank A i B ( w przypadku obsadzenia tylko jednej kości pamięci drugi bank wolne pole ) typie zainstalowanego procesora liczbie rdzeni procesora minimalnej prędkości zegara procesora maksymalnej prędkości zegara procesora wielkości pamięci podręcznej procesora L2 cache wielkości pamięci podręcznej procesora L3 cache czy jest aktywna w zainstalowanym procesorze technologia wielowątkowości technologii xx-bit procesora zainstalowanym i podpiętym HDD kontrolerze video wersji BIOS kontrolera video pamięci kontrolera video przydzielonej na poziomie BIOS’u typie zainstalowanego w komputerze panelu LCD ( wielkość matrycy w calach ) natywnej rozdzielczości zainstalowanego w komputerze panelu LCD kontrolerze audio zainstalowanej karcie Wifi (jeśli brak w wymaganiach specyfikacji dopuszcza się puste pole) zainstalowanym Bluetooth (jeśli brak w wymaganiach specyfikacji dopuszcza się puste pole) Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń. Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z USB Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych, ustawienia hasła na poziomie systemu, administratora oraz dysku twardego oraz możliwość ustawienia następujących zależności pomiędzy nimi. Musi posiadać możliwość ustawienia zależności pomiędzy hasłem administratora a hasłem systemowym tak, aby nie było możliwe wprowadzenie zmian w BIOS wyłącznie po podaniu hasła systemowego. Dopuszcza się aby po wprowadzeniu hasła systemowego była możliwość jedynie zmiany hasła systemowego i hasła dla dysku twardego ( o ile zostało zdefiniowane przez administratora) Możliwość włączenia/wyłączenia wbudowanej karty sieciowej LAN Możliwość włączenia/wyłączenia PXE Możliwość włączenia/wyłączenia zainstalowanych dysków twardych (w tym też pojedynczo), Możliwość ręcznego ustawienia trybu pracy zintegrowanego kontrolera SATA w min. trybach : - wyłączony - AHCI - RAID [funkcja zaimplementowana na stałe w BIOS ale aktywna przy zainstalowanych dwóch dyskach twardych], Możliwość włączenia/wyłączenia technologii raportowania i zgłaszania błędu zainstalowanego dysku twardego podczas uruchamiania systemu, technologia ta jest analizą samokontrolną, Możliwość włączenia/wyłączenia zewnętrznych portów USB, Możliwość włączenia/wyłączenia dosilenia portu USB, Możliwość włączenia/wyłączenia zintegrowanego kontrolera audio, Możliwość włączenia/wyłączenia podświetlenia wbudowanego w klawiaturę [funkcja zaimplementowana na stałe w BIOS ale aktywna przy zainstalowanej klawiaturze z wbudowanym podświetleniem], Możliwość włączenia/wyłączenia urządzeń : - czujnika upadku HDD - kamery [funkcja zaimplementowana na stałe w BIOS ale aktywna przy zainstalowanej kamerze], Możliwość włączenia/wyłączenia funkcjonalności Wake On LAN Możliwość włączenia/wyłączenia hasła dla dysku twardego, Możliwość ustawienia jasności matrycy podczas pracy, oddzielnie dla baterii i dla zasilacza, Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych włączenia lub wyłączenia Virtual Machine Monitor (VMM) [funkcja zaimplementowana na stałe w BIOS ale aktywna przy procesorze w pełni wspierającym VMM] Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych włączenia lub wyłączenia funkcji VT dla Direct I/O [funkcja zaimplementowana na stałe w BIOS ale aktywna przy procesorze w pełni wspierającym funkcję VT dla Direct I/O] Możliwość ręcznego zdefiniowania zapotrzebowania na ilość rdzeni procesora dla aplikacji a w szczególności dla starszych, mających problemy z nowymi procesorami, wymagane min. dwa tryby : - aktywny jeden rdzeń - aktywne dwa rdzenie Możliwość ręcznego włączenia/wyłączenia funkcji, która pozwalająca na dynamiczną zmianę wartości mnożnika i napięcia [funkcja związana z architekturą procesora, nie dopuszcza się overclokingu, zaimplementowana na stałe w BIOS ale aktywna przy procesorze w pełni wspierającym], Możliwość ręcznego włączenia/wyłączenia funkcji uśpienia procesora dla systemu operacyjnego w trybie bezczynności w celu zwiększenia oszczędności energii [funkcja zaimplementowana na stałe w BIOS ale aktywna przy procesorze w pełni wspierającym] Możliwość ręcznego włączenia/wyłączenia funkcji procesora, która automatycznie zwiększa taktowanie procesora, gdy komputerowi potrzebna jest wyższa prędkość obliczeniowa [funkcja zaimplementowana na stałe w BIOS ale aktywna przy procesorze w pełni wspierającym], Możliwość ręcznego włączenia/wyłączenia funkcji procesora, która automatycznie zwiększa wydajność obliczeń prowadzonych równolegle [funkcja zaimplementowana na stałe w BIOS ale aktywna przy procesorze w pełni wspierającym], Możliwość przypisania w BIOS numeru nadawanego przez Administratora/Użytkownika oraz możliwość weryfikacji tego numeru w oprogramowaniu diagnostyczno-zarządzającym. - Możliwość włączenia/wyłączenia układu TPM. - Możliwość ustawienia trybu Fastboot w opcji : minimalnej – następuje skrócony czas rozruchu komputera z pominięciem pełnej weryfikacji inicjalizacji konfiguracji sprzętowej gruntownej - podczas rozruchu komputera następuje pełna weryfikacja i inicjalizacja konfiguracji sprzętowej Funkcja zbierania i zapisywania logów zdarzeń dotyczących BIOS, zasilania, funkcji termicznej, Możliwość przeglądania i kasowania zdarzeń. Funkcje ta obejmują datę i godzinę zdarzeń. Możliwość włączenia/wyłączenia zabezpieczenie wykrywające uszkodzenie zasilacza lub wykrycie podłączenia zasilacza o niewłaściwym min. napięciu, Możliwość ustawienia portów USB w trybie „no BOOT”, czyli podczas startu komputer nie wykrywa urządzeń bootujących typu USB, natomiast po uruchomieniu systemu operacyjnego porty USB są aktywne. Możliwość zdefiniowania automatycznego uruchamiania komputera w min. dwóch trybach : codziennie lub w wybrane dni tygodnia Możliwość włączenia/wyłączenia wzbudzania komputera za pośrednictwem portów USB Możliwość włączenia/wyłączenia funkcji umożliwiającej dokonywanie downgrade BIOS, Możliwość włączenia/wyłączenia funkcji tworzenia recovery BIOS na dysku twardym lub na nośniku USB, Możliwość włączenia/wyłączenia funkcji zdalnego czyszczenia zawartości dysku twardego przy ponownym bootowaniu, Oferowany BIOS musi posiadać poza swoją wewnętrzną strukturą menu szybkiego boot’owania które umożliwia min. : - uruchamianie z system zainstalowanego na HDD - uruchamianie systemy z urządzeń zewnętrznych typu HDD-USB, USB Pendrive, CDRW-USB - uruchamianie systemu z serwera za pośrednictwem zintegrowanej karty sieciowej - uruchomienie graficznego systemu diagnostycznego - wejścia do BIOS - upgrade BIOS bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego - zmiany sposobu boot’owania z Legacy na UEFI lub z UEFI na Legacy bez konieczności wchodzenia do BIOS. |
| Certyfikaty | Certyfikat ISO9001:2000 dla producenta sprzętu (należy załączyć do oferty) Certyfikat ISO 14001 dla producenta sprzętu (należy załączyć do oferty) Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty) Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki Potwierdzenie kompatybilności komputera na stronie Windows Logo'd Products List na daną platformę systemową (wydruk ze strony) EnergyStar 6.0 – załączyć do oferty certyfikat lub oświadczenie wykonawcy opatrzone numerem postępowania oraz poparte oświadczeniem producenta. |
| Ergonomia | Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji obserwatora w trybie pracy dysku twardego (IDLE) wynosząca maksymalnie 19dB (załączyć do oferty oświadczenie wykonawcy opatrzone numerem postępowania oraz poparte oświadczeniem producenta) |
| Diagnostyka | Wbudowany system diagnostyczny z graficznym interfejsem użytkownika dostępny z poziomu szybkiego menu boot umożliwiający jednoczesne przetestowanie w celu wykrycia usterki zainstalowanych komponentów w oferowanym komputerze bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego. System opatrzony min. o funkcjonalność : - wykaz wszystkich zainstalowanych komponentów z numerami seryjnym dla : - płyty głównej, - pamięci - HDD - kamery - modemu 3G/LTE - dokładnych informacji o zainstalowanej baterii, a w szczególności : - ilości wykonanych cykli ładowania baterii - temperaturze baterii - podanej w % wartości żywotności baterii - Test podzespołów : - test podpiętych kabli, - test magistrali PCIe - test matrycy LCD, - test głośnika - test dysku twardego - test partycji rozruchowej systemu OS - test portów USB - test kamery - test karty graficznej - test baterii - test zasilacza - test wentylatora procesora - test procesora - test pamięci |
| Bezpieczeństwo | Zintegrowany z płytą główną dedykowany układ sprzętowy służący do tworzenia i zarządzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. Próba usunięcia układu powoduje uszkodzenie płyty głównej. Zabezpieczenie to musi posiadać możliwość szyfrowania poufnych dokumentów przechowywanych na dysku twardym przy użyciu klucza sprzętowego. Weryfikacja wygenerowanych przez komputer kluczy szyfrowania musi odbywać się w dedykowanym chipsecie na płycie głównej. Czujnik spadania zintegrowany z płytą główną działający nawet przy wyłączonym notebooku oraz konstrukcja absorbująca wstrząsy Czytnik linii papilarnych Złącze typu Kensington Lock |
| System operacyjny | Zainstalowany system operacyjny Windows 10 Professional, klucz licencyjny Windows 10 Professional musi być zapisany trwale w BIOS i umożliwiać instalację systemu operacyjnego na podstawie dołączonego nośnika bezpośrednio z wbudowanego napędu lub zdalnie bez potrzeby ręcznego wpisywania klucza licencyjnego. |
| Dodatkowe oprogramowanie dodatkowe | Zainstalowane oprogramowanie MS Office Standard 2016 PL. Zainstalowane oprogramowanie z bezterminową licencją do wykonywania aktualizacji systemu i jego zasobów umożliwiające : - określenie preferencji aktualizacji - ustawienie priorytetu aktualizacji - użycia opcji planowania aktualizacji bieżących wersji sterowników, Dołączone do oferowanego komputera oprogramowanie producenta z nieograniczoną licencją czasowo na użytkowanie umożliwiające : - upgrade i instalacje wszystkich sterowników, aplikacji dostarczonych w obrazie systemu operacyjnego producenta, BIOS’u z certyfikatem zgodności producenta do najnowszej dostępnej wersji, - możliwość przed instalacją sprawdzenia każdego sterownika, każdej aplikacji, BIOS’u bezpośrednio na stronie producenta przy użyciu połączenia internetowego z automatycznym przekierowaniem a w szczególności informacji : a. o poprawkach i usprawnieniach dotyczących aktualizacji b. dacie wydania ostatniej aktualizacji c. priorytecie aktualizacji d. zgodność z systemami operacyjnymi e. jakiego komponentu sprzętu dotyczy aktualizacja f. wszystkie poprzednie aktualizacje z informacjami jak powyżej od punktu a do punktu e. - wykaz najnowszych aktualizacji z podziałem na krytyczne (wymagające natychmiastowej instalacji), rekomendowane i opcjonalne - możliwość włączenia/wyłączenia funkcji automatycznego restartu w przypadku kiedy jest wymagany przy instalacji sterownika, aplikacji która tego wymaga. - rozpoznanie modelu oferowanego komputera, numer seryjny komputera, informację kiedy dokonany został ostatnio upgrade w szczególności z uwzględnieniem daty ( dd-mm-rrrr ) - sprawdzenia historii upgrade’u z informacją jakie sterowniki były instalowane z dokładną datą ( dd-mm-rrrr ) i wersją ( rewizja wydania ) - dokładny wykaz wymaganych sterowników, aplikacji, BIOS’u z informacją o zainstalowanej obecnie wersji dla oferowanego komputera z możliwością exportu do pliku o rozszerzeniu *.xml - raport uwzględniający informacje o : sprawdzaniu aktualizacji, znalezionych aktualizacjach, ściągniętych aktualizacjach , zainstalowanych aktualizacjach z dokładnym rozbiciem jakich komponentów to dotyczyło, błędach podczas sprawdzania, instalowania oraz możliwość exportu takiego raportu do pliku *.xml od razu spakowany z rozszerzeniem *.zip. Raport musi zawierać z dokładną datą ( dd-mm-rrrr ) i godziną z podjętych i wykonanych akcji/zadań w przedziale czasowym do min. 1 roku. 4. Oprogramowanie producenta komputera z licencją bezterminową dedykowane dla zarządzania baterią, dostępne z poziomu system operacyjnego dla użytkownika oraz dla administratora z poziomu zdalnego zarządzania bez potrzeby konfigurowania ustawień w BIOS. Oprogramowanie musi umożliwiać co najmniej odczytanie Informacji o : - Żywotności baterii - % (procentowym) statusie naładowania baterii - Ustawionej opcji zarządzania baterią w BIOS’ie - Numerze seryjnym baterii Musi umożliwiać ustawienie zaawansowanego planu ładowania baterii w zakresie: - poszczególny dzień tygodnia (określenie do godziny i minuty czasu ładowania) - zdefiniowanie harmonogramu tylko dla jednego dnia i powielenia go dla pozostałych - możliwość ustawienia zakresu czasowego pracy tylko na samej baterii nawet kiedy jest podpięte zasilanie - możliwość ustawienia zakresu czasowego pracy tylko na zasilaniu sieciowym mimo naładowania baterii w 100%, bez włączania ładowania i doładowywania, - możliwość ustawienia zakresu czasowego pracy tylko na zasilaniu sieciowym wraz z jednoczesnym ładowaniem baterii. Musi posiadać Możliwość ustawienia automatycznego przywrócenia zasilania sieciowego w przypadku osiągnięcia krytycznej % wydajności baterii określonej przez administratora bądź użytkowania. Zarządzanie termiczne odpowiedzialne za wydajność procesora, głośność pracy wentylatora oraz kontrolowanie za pomocą czujnika termicznego wewnętrznej temperatury możliwość ustawienia opcji w minimum czterech wariantach (np. zrównoważony, chłodzenie, cichy bądź wydajny) zdefiniowanych przez oprogramowanie. |
| Porty i złącza | Wbudowane porty i złącza: 1x VGA 1x HDMI 1.4 1x RJ-45 (10/100/1000) 2x USB 3.0 w tym jeden port dosilony 1x USB 2.0 czytnik kart multimedialny wspierający karty SD 4.0 czytnik linii papilarnych Współdzielone złącze słuchawkowe stereo i złącze mikrofonowe tzw. combo port zasilania moduł bluetooth 4.0 dopuszcza się współdzielony z kartą WiFi touchpad z strefą przewijania w pionie, poziomie wraz z obsługą gestów Bezprzewodowa myszka optyczna oznaczona logiem producenta komputera o rozdzielczości min. 1000 dpi. Zintegrowana w postaci wewnętrznego modułu mini-PCI Express karta sieci WLAN obsługująca łącznie standardy IEEE 802.11 AC |
| Warunki gwarancyjne | 3-letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta, Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego. Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2008 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. Serwis urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta – wymagane dołączenie do oferty oświadczenia Producenta potwierdzonego, że serwis będzie realizowany przez Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta lub bezpośrednio przez Producenta |

CZĘŚĆ 4

Zestaw

| Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów |
| --- | --- |
| Typ | Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta |
| Zastosowania | Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna |
| Płyta główna | Płyta główna z dedykowanym chipsetem dla oferowanego procesora |
| Wydajność obliczeniowa | Procesor czterordzeniowy zaprojektowany do pracy w komputerach stacjonarnych, powinien osiągać w teście wydajności PassMark Performance Test co najmniej uśredniony wynik 7350 punktów Average CPU Mark. |
| Pamięć operacyjna | Min. 16GB (2x 8GB) DDR4 2400MHz, możliwość rozbudowy do 32GB. |
| Parametry pamięci masowej | #1 - min. 240 GB SSD #2 – min. 1TB SATA 7200rpm |
| Karta graficzna | Niezintegrowana z procesorem, z własną pamięcią min. 1GB. Grafika ta powinna osiągać w teście wydajności PassMark PerformanceTest co najmniej uśredniony wynik 670 punktów w Average G3D Mark. |
| Wyposażenie multimedialne | Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition Audio |
| Obudowa | Obudowa typu MiniTower. Suma wymiarów obudowy nie może przekraczać 110 cm Zasilacz min. 350W pracujący w sieci 230V 50/60Hz prądu zmiennego. Wbudowane zabezpieczenia: OVP/OPP/UVP/SCP. |
| Zainstalowany system operacyjny i dodatkowe oprogramowanie | Windows 10 Professional PL 64 bit, fabrycznie nowy system operacyjny nieużywany oraz nieaktywowany nigdy wcześniej na innym urządzeniu oraz pochodzący z legalnego źródła sprzedaży, dostarczony w formie nośnika instalacyjnego i certyfikatu licencyjnego lub równoważny. Licencja akademicka Office 2016 STD. |
| Warunki gwarancji | 2-letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta, czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego |
| Wsparcie techniczne producenta | Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. |
| Wymagania dodatkowe | Płyta główna wyposażona w: min. 1 złącza PCI Express x16 min. 2 złącza PCI Express x1 min. 4 złącza SATA 3.0 min. 2 złącza DDR4 z obsługą do 32GB pamięci RAM Wbudowane porty na panelu I/O: 2x PS2 1x DVI-D, 1x HDMI, 1x VGA min. 9 portów USB (w tym min. 3 porty USB 3.1 (Gen. 1); port słuchawek i mikrofonu na przednim oraz tylnym panelu obudowy Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ45, zintegrowana z płytą główną, wspierająca obsługę WOL (funkcja włączana przez użytkownika), PXE 2.1. Dołączone nośniki z sterownikami |

CZĘŚĆ 5

Zestaw 1 - Komputer stacjonarny

| Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów |
| --- | --- |
| Typ | Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta |
| Zastosowania | Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna |
| Płyta główna | Płyta główna z dedykowanym chipsetem dla oferowanego procesora |
| Wydajność obliczeniowa | Procesor czterordzeniowy zaprojektowany do pracy w komputerach stacjonarnych, powinien osiągać w teście wydajności PassMark Performance Test co najmniej uśredniony wynik 11970 punktów Average CPU Mark. |
| Pamięć operacyjna | Min. 16GB (2x 8GB) DDR4 2400MHz CL15, możliwość rozbudowy do 64GB. |
| Parametry pamięci masowej | min. 512 GB SSD M.2 PCIe Gen 3x4 NVMe (Szybkość odczytu min. 2300 MB/s, szybkość zapisu min. 1300 MB/s) |
| Karta graficzna | Niezintegrowana z procesorem, z własną pamięcią min. 3GB DDR5 o parametrach: taktowanie procesora graficznego (bazowe) min. 1500 MHz, taktowanie procesora graficznego (boost) min. 1700 MHz. Grafika ta powinna osiągać w teście wydajności PassMark PerformanceTest co najmniej uśredniony wynik 8880 punktów w Average G3D Mark. |
| Wyposażenie multimedialne | Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition Audio |
| Obudowa | Obudowa typu MidiTower. Suma wymiarów obudowy w okolicach 105 cm (+/-1 cm). Ilość zewn. kieszeni 5,25” - min. 2 szt. Ilość wewn. kieszeni 3,5” – min. 3 szt. Ilość wewn. kieszeni 2,5” – min. 1 szt. Możliwość instalacji kart VGA o długości do min. 40 cm. Ilośc zainstalowanych wentylatorów – 2x 120mm. Możliwość instalacji dla radiatorów CPU o wysokości do min. 15,5 cm. Obudowa przystosowana do chłodzenia wodnego. Zasilacz min. 500W pracujący w sieci 230V 50/60Hz prądu zmiennego ze sprawnością min. 85%. Wbudowane zabezpieczenia: OVP/UVP/OPP/SCP/SIP. Podać model zasilacza. |
| Zainstalowany system operacyjny i dodatkowe oprogramowanie | Windows 10 Professional PL 64 bit, fabrycznie nowy system operacyjny nieużywany oraz nieaktywowany nigdy wcześniej na innym urządzeniu oraz pochodzący z legalnego źródła sprzedaży, dostarczony w formie nośnika instalacyjnego i certyfikatu licencyjnego lub równoważny. Licencja akademicka Office 2016 PRO. |
| Warunki gwarancji | 2-letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta, czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego |
| Wsparcie techniczne producenta | Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. |
| Wymagania dodatkowe | Płyta główna wyposażona w: min. 3 złącza PCI Express x16 min. 3 złącza PCI Express x1 min. 3 złącza M.2 PCIe min. 6 złącz SATA 3.0 min. 4 złącza DDR4 z obsługą do 64GB pamięci RAM Wbudowane porty na panelu I/O: 1x PS2 1x DVI-D, 1x HDMI, 1x VGA min. 8 portów USB (w tym min. 1 port USB-C na tylnym panelu oraz min. 1 USB 3.1 (Gen. 1) na przednim panelu obudowy); port słuchawek i mikrofonu na przednim oraz tylnym panelu obudowy Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ45, zintegrowana z płytą główną, wspierająca obsługę WOL (funkcja włączana przez użytkownika), PXE 2.1. Klawiatura podświetlana USB Mysz optyczna USB rozdzielczości min. 7200 dpi Dołączone nośniki z sterownikami |

# Monitor

| Przekątna ekranu | Min. 27" |
| --- | --- |
| Typ matrycy | TFT-TN |
| Technologia podświetlania | LED |
| Plamka matrycy | Maks. 0.312 mm |
| Rozdzielczość | Min. 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Czas reakcji | Maks. 1 ms |
| Jasność | Min. 300 cd/m² |
| Kontrast statyczny | 1 000:1 |
| Kąt widzenia poziomy | Min. 170 ° |
| Kąt widzenia pionowy | Min. 160 ° |
| Ilość kolorów | 16,7 mln |
| Gniazda we/wy | 1 x 15-pin D-Sub 1 x HDMI |
| Standard VESA | 100 x 100 |
| Pobór mocy | Maks. 35 W |
| Kolor obudowy | Czarny |
| Wysokość | Maks. 47 cm |
| Szerokość | Maks. 65 cm |
| Głębokość | Maks. 21 cm |
| Waga | Maks. 5.5 kg |

# Drukarka

| Funkcje urządzenia | Drukarka Kopiarka Skaner Faks |
| --- | --- |
| Parametry skanowania | Możliwość skanowania do: Obrazu OCR E-maila Pliku Serwera pocztowego FTP Folderu sieciowego Rozdzielczość skanowania Optyczna 1200 x 2400dpi |
| Parametry faksowania | Prędkość faksu 33,600 bps |
| Rodzaj druku | Laserowy |
| Druk w kolorze | Tak |
| Format | A4 |
| Rozdzielczość druku | Min. 2400 x 600 dpi |
| Maks. prędkość druku w czerni | Min. 22 str/min |
| Maks. prędkość druku w kolorze | Min. 22 str/min |
| Obciążenie miesięczne | 30000 arkuszy/miesiąc |
| Druk dwustronny | Automatyczny |
| Procesor drukarki | Min. 333 MHz |
| Zainstalowana pamięć | Min. 192 MB |
| Język drukarki | PCL emulacja PostScript 3 |
| Podajnik papieru | Podajnik dokumentów ADF min. 35 arkuszy Podajnik papieru min. 250 arkuszy Podajnik wielofunkcyjny min. 1 arkusz |
| Wymiary | Maks. 410 x 485 x 410 mm |
| Waga | Maks. 25 kg |
| Gwarancja | 36 miesięcy |
| Ethernet | 10/100 Mb/s |
| Złącza | 1 x USB 2.0 |
| Wyświetlacz | Min. 9 cm kolorowy ekran dotykowy |

Zestaw 2 - Komputer stacjonarny

| Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów |
| --- | --- |
| Typ | Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta |
| Zastosowania | Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna |
| Płyta główna | Płyta główna z dedykowanym chipsetem dla oferowanego procesora |
| Wydajność obliczeniowa | Procesor dwurdzeniowy zaprojektowany do pracy w komputerach stacjonarnych, powinien osiągać w teście wydajności PassMark Performance Test co najmniej uśredniony wynik 5750 punktów Average CPU Mark. |
| Pamięć operacyjna | Min. 8GB (2x 4GB) DDR4 2400MHz, możliwość rozbudowy do 64GB. |
| Parametry pamięci masowej | min. 2TB SATA 7200rpm |
| Karta graficzna | Niezintegrowana z procesorem, z własną pamięcią min. 2GB DDR5. Grafika ta powinna osiągać w teście wydajności PassMark PerformanceTest co najmniej uśredniony wynik 2230 punktów w Average G3D Mark. |
| Wyposażenie multimedialne | Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition Audio |
| Obudowa | Obudowa typu MidiTower. Suma wymiarów obudowy w okolicach 105 cm (+/-1 cm). Ilość zewn. kieszeni 5,25” - min. 2 szt. Ilość wewn. kieszeni 3,5” – min. 3 szt. Ilość wewn. kieszeni 2,5” – min. 1 szt. Możliwość instalacji kart VGA o długości do min. 40 cm. Ilośc zainstalowanych wentylatorów – 2x 120mm. Możliwość instalacji dla radiatorów CPU o wysokości do min. 15,5 cm. Obudowa przystosowana do chłodzenia wodnego. Zasilacz min. 400W pracujący w sieci 230V 50/60Hz prądu zmiennego ze sprawnością min. 85%. Wbudowane zabezpieczenia: OVP/UVP/OPP/SCP/SIP. Podać model zasilacza. |
| Zainstalowany system operacyjny i dodatkowe oprogramowanie | Windows 10 Professional PL 64 bit, fabrycznie nowy system operacyjny nieużywany oraz nieaktywowany nigdy wcześniej na innym urządzeniu oraz pochodzący z legalnego źródła sprzedaży, dostarczony w formie nośnika instalacyjnego i certyfikatu licencyjnego lub równoważny. Licencja akademicka Office 2016 PRO. |
| Warunki gwarancji | 2-letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta, czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego |
| Wsparcie techniczne producenta | Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. |
| Wymagania dodatkowe | Płyta główna wyposażona w: min. 2 złącza PCI Express x16 min. 2 złącza PCI Express x1 min. 1 złącze M.2 PCIe min. 6 złącz SATA 3.0 min. 4 złącza DDR4 z obsługą do 64GB pamięci RAM Wbudowane porty na panelu I/O: 1x PS2 1x DVI-D, 1x HDMI, 1x VGA min. 8 portów USB (w tym min. 1 port USB-C na tylnym panelu oraz min. 1 USB 3.1 (Gen. 1) na przednim panelu obudowy); port słuchawek i mikrofonu na przednim oraz tylnym panelu obudowy Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ45, zintegrowana z płytą główną, wspierająca obsługę WOL (funkcja włączana przez użytkownika), PXE 2.1. Klawiatura podświetlana USB Mysz optyczna USB rozdzielczości min. 7200 dpi Dołączone nośniki z sterownikami |

# Monitor

| Przekątna ekranu | Min. 21,5" |
| --- | --- |
| Typ matrycy | TFT-VA |
| Technologia podświetlania | LED |
| Plamka matrycy | Maks. 0.25 mm |
| Rozdzielczość | Min. 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Czas reakcji | Maks. 5 ms |
| Jasność | Min. 250 cd/m² |
| Kąt widzenia poziomy | Min. 178 ° |
| Kąt widzenia pionowy | Min. 178 ° |
| Ilość kolorów | 16,7 mln |
| Gniazda we/wy | 1 x 15-pin D-Sub |
| Standard VESA | 100 x 100 |
| Pobór mocy | Maks. 30 W |
| Kolor obudowy | Czarny |
| Wysokość | Maks. 39 cm |
| Szerokość | Maks. 520 cm |
| Głębokość | Maks. 21 cm |
| Waga | Maks. 4 kg |

CZĘŚĆ 6

Komputer przenośny – 1 szt.

| Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów |
| --- | --- |
| Typ | Komputer przenośny typu notebook z ekranem 13,3" o rozdzielczości HD (1366x768) w technologii LED przeciwodblaskowy. |
| Zastosowanie | Komputer przenośny będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna |
| Procesor | Procesor powinien osiągać w teście wydajności PassMark Performance Test co najmniej uśredniony wynik 7570 punktów Average CPU Mark. |
| Pamięć operacyjna RAM | 8GB (1x8192MB) możliwość rozbudowy do min. 32GB |
| Parametry pamięci masowej | Min. 256 GB SSD M.2 PCIe NVMe |
| Karta graficzna | Zintegrowana w procesorze z możliwością dynamicznego przydzielenia pamięci systemowej. |
| Wyposażenie multimedialne | Min. 24-bitowa karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition, wbudowane głośniki stereo. |
| Obudowa | Kąt otwarcia notebooka min. 180 stopni. |
| Wymagania dotyczące baterii i zasilania | 3-cell, min. 45WHr, Li-Ion. Zasilacz o mocy min. 65W |
| Certyfikaty i standardy | Certyfikat ISO9001:2000 dla producenta sprzętu (należy załączyć do oferty) Certyfikat ISO 14001 dla producenta sprzętu (należy załączyć do oferty) |
| Waga i wymiary | Waga max 1,5 kg z baterią 3-cell Szerokość: max 325 mm Wysokość: max 19 mm Głębokość: max 225 mm |
| Warunki gwarancji | Min. roczna gwarancja producenta, czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego. |
| Wymagania dodatkowe | Microsoft Windows 10 Professional (64-bit); Wbudowane porty i złącza: 1 x HDMI, Min. 4 x USB w tym min. 2 x USB-C, 1x RJ-45 lub 1x mini RJ-45 współdzielone złącze słuchawkowe stereo i złącze mikrofonowe tzw. combo Zintegrowana w postaci wewnętrznego modułu mini-PCI Express karta sieci WLAN obsługująca łącznie standardy IEEE 802.11a/b/g/n/ac w konfiguracji anten 2x2 lub 3x3. Karta sieciowa 10/100/1000 RJ-45, zintegrowana z płytą główną. Czytnik kart microSD lub SD (SD, MMC, SDHC, SDXC). Klawiatura z podświetleniem (układ US -QWERTY) Touchpad ze strefą przewijania w pionie i w poziomie wraz z obsługą gestów Trackpoint Czytnik linii papilarnych Wbudowany moduł Bluetooth 4.1 Dołączony nośnik ze sterownikami. Dołożony dysk zewnętrzny min. 2TB USB3.0 2,5” Dołożona mysz bezprzewodowa z nanoodbiornikiem. |

Drukarka monochromatyczna - 1 szt.

| Funkcje urządzenia | Drukarka |
| --- | --- |
| Rodzaj druku | Laserowy |
| Format | A6 A5 A4 100 x 148 mm 100 x 150 mm 130 x 180 mm 130 x 200 mm 200 x 250 mm |
| Rozdzielczość druku | Min. 1200 x 1200 dpi |
| Maks. prędkość druku w czerni | Min. 40 str./min. oraz min. 20 str./min. w dupleksie. |
| Druk dwustronny | Automatyczny |
| Język drukarki | PCL PostScript |
| Zainstalowana pamięć | Min. 256 MB |
| Podajnik papieru | Min. 250 ark. |
| Odbiornik papieru | Min. 50 ark. |
| Obsługiwane systemy operacyjne | Windows: 10/8/7/Vista/XP Windows Server: 2012R2/2012/2008R2/2008/2003 OS X: 10.7.5, 10.8.x, 10.9.x, 10.10.x lub nowszy. Linux |
| Ethernet | 10/100 Mb/s |
| Komunikacja bezprzewodowa | WiFi IEEE 802.11b/g/n |
| Złącza | USB 2.0 |
| Wysokość | Maks. 26 cm |
| Szerokość | Maks. 38 cm |
| Głębokość | Maks. 39 cm |
| Waga | Maks. 12 kg |
| Gwarancja | Min. 2 letnia producenta |

CZĘŚĆ 7

Zestaw 1

| Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów |
| --- | --- |
| Typ | Stacja graficzna i obliczeniowa. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta |
| Zastosowania | Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna, stacja graficzna. |
| Płyta główna | Płyta główna z zainstalowanymi dwoma procesorami, z pełną obsługą pamięci ECC realizowaną w chipsecie. |
| Wydajność obliczeniowa | Procesory co najmniej 22-rdzeniowe, zaprojektowane do pracy w serwerach i wydajnych stacjach roboczych. powinny osiągać w teście wydajności PassMark PerformanceTest Dual CPU co najmniej wynik 31400 punktów Average CPU Mark |
| Pamięć operacyjna | Min. 128GB DDR4 ECC, 2133MHz, możliwość rozbudowy do 512GB. |
| Parametry pamięci masowej | #1 min. 250 GB SSD z odczytem min. 3200MB/s #2 min. 4x 2TB SATA 7200 RPM |
| Wydajność grafiki | Karta graficzna montowana w slocie PCIex16 z własną pamięcią nie mniejszą niż 5GB GDDR5, oferująca złącza 4x DisplayPort. Wyposażona w min. 1024 rdzeni. Oferowana karta musi osiągać w teście wydajności: PassMark PerformanceTest co najmniej wyniki 8519 punktów w G3D Rating. |
| Wyposażenie multimedialne | Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition. |
| Obudowa | Wyciszona obudowa typu MidiTower o niskim indeksie głośności. Zasilacz o mocy dobranej do konfiguracji pracujący w sieci 230V 50/60Hz prądu zmiennego i efektywności min. 87% dla obciążenia 20% i 100% zasilacza oraz efektywności min. 90% przy obciążeniu 50% zasilacza. |
| System operacyjny | Brak zainstalowanego systemu. Sprzęt wyposażony w sterowniki dedykowane do systemów z rodziny Linux (np. CentOS) |
| Warunki gwarancji | 3-letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta, Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego. |
| Wymagania dodatkowe | Płyta główna dedykowana dla danego urządzenia; wyposażona w : min. 4 złącza PCI Express x16 min. Gen. 3 (pracujące w trybie dwa x16 lub cztery x8), min. 2 złącze PCI Express x16 min. Gen. 2 min. 1 złącze PCI Express x4 min. 8 złączy SATA 6 Gbps min. 1 złacze M.2 Socket3 min. 8 złączy DDR4/RDIMM z obsługą do 512GB pamięci RAM Wbudowane porty: 1x PS/2; min. 8 portów USB wyprowadzonych na zewnątrz komputera w tym min. 6 porty USB 3.1 Gen. 1, wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp.; Karta sieciowa 2x 10/100/1000 Ethernet RJ45, zintegrowana z płytą główną znajdująca się na panelu I/O, Nagrywarka DVD +/-RW |
| Dodatkowe wyposażenie | Dwa monitory min. 23,8” (60cm) z matrycą IPS Rozdzielczość min. 1920 x 1080 (16:9) Liczba kolorów min. 16.77 miliona Kąty widzenia (pionowo / poziomo) min. 178°, 178° Rodzaj podświetlenia LED Jasność min. 250 cd/m² Automatyczna regulacja jasności oraz możliwość precyzyjnego regulowania jasności ze skokiem co 1 cd/m². Kontrast min. 1000:1 Czas reakcji (typowy) maks. 5 ms (Gray-to-gray) Wejścia sygnałowe: D-Sub mini 15 pin x 1, DVI-D 24 pin x 1 (z HDCP) HDMI x 1 (z HDCP) DisplayPort x 1 (z HDCP) port jako hub USB 3.0 Wbudowane głośniki 2x 1W Wejścia 3.5 mm stereo jack Wyjścia 3.5 mm headphone jack Maksymalny pobór mocy 47 W Typowy pobór mocy 12 W W trybie oszczędzania energii mniej niż 0.3 W Regulacja wysokości 140 mm Pochylenie 35° góra, 5° dół Obrót 344° Piwot 90° Gwarancja na oba monitory min. 5 lat |
|  | Klawiatura, mysz optyczna USB |

Zestaw 2

| Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów |
| --- | --- |
| Typ | Stacja graficzna i obliczeniowa. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta |
| Zastosowania | Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna, stacja graficzna. |
| Płyta główna | Płyta główna z zainstalowanym jednym procesorem, z pełną obsługą pamięci ECC realizowaną w chipsecie. |
| Wydajność obliczeniowa | Procesor co najmniej 6-rdzeniowy, zaprojektowany do pracy komputerach stacjonarnych. powinien osiągać w teście wydajności PassMark PerformanceTest co najmniej wynik 14502 punktów Average CPU Mark |
| Pamięć operacyjna | Min. 32GB DDR4 2133MHz, możliwość rozbudowy do 64GB. |
| Parametry pamięci masowej | #1 min. 250 GB SSD z odczytem min. 3200MB/s #2 min. 2TB SATA 7200 RPM |
| Wydajność grafiki | Karta graficzna montowana w slocie PCIex16 z własną pamięcią nie mniejszą niż 8GB GDDR5, oferująca min. 4x Displayport. Wyposażona w min. 1792 rdzeni. Oferowana karta musi osiągać w teście wydajności: PassMark PerformanceTest co najmniej wyniki 10216 punktów w G3D Rating. |
| Wyposażenie multimedialne | Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition. |
| Obudowa | Wyciszona obudowa typu MidiTower o niskim indeksie głośności. Zasilacz o mocy dobranej do konfiguracji pracujący w sieci 230V 50/60Hz prądu zmiennego i efektywności min. 87% dla obciążenia 20% i 100% zasilacza oraz efektywności min. 90% przy obciążeniu 50% zasilacza. |
| System operacyjny | Zainstalowany system operacyjny Windows 10 Pro z możliwością instalacji systemu Windows 7. Sprzęt wyposażony w sterowniki dedykowane do systemu Windows 7 64bit |
| Warunki gwarancji | 3-letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta, Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego. |
| Wymagania dodatkowe | Płyta główna dedykowana dla danego urządzenia; wyposażona w : min. 1 złącze PCI Express x16 min. Gen. 3 min. 1 złącze PCI Express x4 min. 4 złącza PCI Express x1 min. 6 złączy SATA 6 Gbps min. 1 złacze M.2 Socket3 min. 4 złączy DDR4/DIMM z obsługą do 64GB pamięci RAM Wbudowane porty: 1x PS/2; min. 5 portów USB 3.1 wyprowadzonych na zewnątrz komputera w tym min. 1 port USB typu C, wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp.; Karta sieciowa 1x 10/100/1000 Ethernet RJ45, zintegrowana z płytą główną znajdująca się na panelu I/O, Nagrywarka DVD +/-RW |
| Dodatkowe wyposażenie | Dwa monitory min. 23,8” (60cm) z matrycą IPS Rozdzielczość min. 1920 x 1080 (16:9) Liczba kolorów min. 16.77 miliona Kąty widzenia (pionowo / poziomo) min. 178°, 178° Rodzaj podświetlenia LED Jasność min. 250 cd/m² Automatyczna regulacja jasności oraz możliwość precyzyjnego regulowania jasności ze skokiem co 1 cd/m². Kontrast min. 1000:1 Czas reakcji (typowy) maks. 5 ms (Gray-to-gray) Wejścia sygnałowe: D-Sub mini 15 pin x 1, DVI-D 24 pin x 1 (z HDCP) HDMI x 1 (z HDCP) DisplayPort x 1 (z HDCP) port jako hub USB 3.0 Wbudowane głośniki 2x 1W Wejścia 3.5 mm stereo jack Wyjścia 3.5 mm headphone jack Maksymalny pobór mocy 47 W Typowy pobór mocy 12 W W trybie oszczędzania energii mniej niż 0.3 W Regulacja wysokości 140 mm Pochylenie 35° góra, 5° dół Obrót 344° Piwot 90° Gwarancja na oba monitory min. 5 lat |
|  | Klawiatura, mysz optyczna USB |

Zestaw 3

| Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów |
| --- | --- |
| Typ | Stacja graficzna i obliczeniowa. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta |
| Zastosowania | Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna, stacja graficzna. |
| Płyta główna | Płyta główna z zainstalowanym jednym procesorem, z pełną obsługą pamięci ECC realizowaną w chipsecie. |
| Wydajność obliczeniowa | Procesor co najmniej 6-rdzeniowy, zaprojektowany do pracy komputerach stacjonarnych. powinien osiągać w teście wydajności PassMark PerformanceTest co najmniej wynik 14502 punktów Average CPU Mark |
| Pamięć operacyjna | Min. 32GB DDR4 2133MHz, możliwość rozbudowy do 64GB. |
| Parametry pamięci masowej | #1 min. 250 GB SSD z odczytem min. 3200MB/s #2 min. 2TB SATA 7200 RPM |
| Wydajność grafiki | Karta graficzna montowana w slocie PCIex16 z własną pamięcią nie mniejszą niż 8GB GDDR5, oferująca min. 4x Displayport. Wyposażona w min. 1792 rdzeni. Oferowana karta musi osiągać w teście wydajności: PassMark PerformanceTest co najmniej wyniki 10216 punktów w G3D Rating. |
| Wyposażenie multimedialne | Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition. |
| Obudowa | Wyciszona obudowa typu MidiTower o niskim indeksie głośności. Zasilacz o mocy dobranej do konfiguracji pracujący w sieci 230V 50/60Hz prądu zmiennego i efektywności min. 87% dla obciążenia 20% i 100% zasilacza oraz efektywności min. 90% przy obciążeniu 50% zasilacza. |
| System operacyjny | Zainstalowany system operacyjny Windows 10 Pro z możliwością instalacji systemu Windows 7. Sprzęt wyposażony w sterowniki dedykowane do systemu Windows 7 64bit |
| Warunki gwarancji | 3-letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta, Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego. |
| Wymagania dodatkowe | Płyta główna dedykowana dla danego urządzenia; wyposażona w : min. 1 złącze PCI Express x16 min. Gen. 3 min. 1 złącze PCI Express x4 min. 4 złącza PCI Express x1 min. 6 złączy SATA 6 Gbps min. 1 złacze M.2 Socket3 min. 4 złączy DDR4/DIMM z obsługą do 64GB pamięci RAM Wbudowane porty: 1x PS/2; min. 5 portów USB 3.1 wyprowadzonych na zewnątrz komputera w tym min. 1 port USB typu C, wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp.; Karta sieciowa 1x 10/100/1000 Ethernet RJ45, zintegrowana z płytą główną znajdująca się na panelu I/O, Nagrywarka DVD +/-RW |
| Dodatkowe wyposażenie | Klawiatura, mysz optyczna USB |